# 前  言

芜湖中电环保发电项目位于芜湖长江大桥综合经济开发区北端高安街道办事处裕民村境内，西临芜湖长江二桥，北面隔小江与新兴铸管厂相对。本项目建设规模为4条日处理能力为600t的生活垃圾焚烧线，配套建设2×12MW+1×18MW汽轮发电机组，其中本期建设2条焚烧线和2×12MW汽轮发电机组。除具备分期建设条件的建构筑物、工艺系统及设备外，其余部分（如垃圾库、卸料平台、冷却塔等）均在本期一次建成。

根据《中华人民共和国水土保持法》，芜湖中电环保发电有限公司委托安徽省水利水电勘测设计院编制《芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书》，2015年7月10日，芜湖市水务局以水利〔2015〕69号下发《关于芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书（报批稿）的批复》。批复的水土流失防治责任范围为14.61hm2，其中项目建设区14.02hm2，直接影响区0.59hm2。

根据批复的水土保持方案报告书及批复要求，受建设单位委托，淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站（以下简称“我中心站”）承担本工程水土保持监测工作。根据水土保持方案确定的水土流失防治责任范围，结合水土流失类型区和防治责任分区的特点，确定水土保持监测重点区域，布设水土保持监测设施，定期开展水土保持监测和调查工作。按计划完成各项监测内容，包括水土流失量、水土流失现状、水土流失危害、水土保持措施效果等四大类，监测方法以定位监测为主，实地调查为辅，现根据水土保持监测与调查数据的采集整编、汇总、统计和总结分析，最后完成水土保持监测总结报告。

在本工程水土保持监测及报告编制过程中，得到了各级水行政主管部门以及工程建设单位、各施工承建单位、主体工程监理等单位有关技术人员的大力支持，在此表示感谢！

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1项目基本情况

工程名称：芜湖中电环保发电项目

建设单位：芜湖中电环保发电有限公司

工程性质：新建项目

建设规模：2×600t/d机械炉排炉和2×12MW汽轮发电机组

工程占地：工程总占地面积11.87hm2

建设地点：芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处裕民村

工程投资：总投资为6.38亿元，其中土建工程投资2.01亿元

建设工期：2015年12月开工建设，2017年7月主体工程完工。

地理位置见图1.1-1。

图1.1-1 工程地理位置图

### 1.1.2项目组成及主要建设内容

本工程位于芜湖长江大桥经济开发区北端高安街道办事处裕民村境内，在规划的工业地块内。芜湖中电环保发电项目由厂区、进厂道路、厂外补给水管线、施工生产生活区和渠道改线区等5部分组成。

（1）厂区

厂区占地8.0hm2，围墙内用地面积7.885hm2。

1）主厂房

布置在厂区西南部，汽机房和锅炉房垂直布置；汽机房一次建成，厂房内预留第3台汽机的安装位置。

2）锅炉房

本期建设两台锅炉的厂房，在扩建端预留第三、四台炉的连续扩建场地。

3）垃圾库

四台炉对应的垃圾库一次建成，布置在炉前。

4）卸料平台

卸料平台紧邻垃圾库高位布置（7m高），厂区内设一段高架路，坡度不大于8%，接至卸料平台。地磅可布置在卸料平台入口处。化学水处理室、加药间、空压机房、燃油泵房、材料库及检修间、综合水泵房、消防设施等均布置在卸料平台下。

5）电力出线

电力出线主变和出线配电间靠近汽机房布置。

6）冷却塔和循环水泵房

冷却塔和循环水泵房模块布置在炉后，厂区的北部，最为顺畅短捷。

7）渗滤液处理站

布置在厂区下风向的边缘地带，对厂区的污染影响最小。

8）出入口

人员入口与燃料入口分开设置，均在顺接横山路上引接，燃料入口布置在南端，人流入口布置在北端。出入口道路长25m，宽9.0m。

9）办公楼和值班休息室

布置在厂区东侧主厂房上风向，与污染源距离最远，办公和生活环境相对最好。

10）厂内道路

本工程设置的厂内永久道路，主要道路宽度6m，一般道路宽度4m。至卸料平台通道宽度8m，由于卸料平台相对标高7m，厂区内设一段高架路，坡度不大于8%。厂区内部道路采用城市型混凝土路面。进厂道路按市政道路要求。

11）厂内管线

消防水管、工业水管和生活水管等采用地下直埋形式，电缆采用电缆沟敷设，其余管线敷设一般采用综合管架架空方式。

12）厂区绿化

根据主设及现场调查，厂区绿化率为20%。采用高（乔木）、中（灌木）、低（草皮）三种层次的绿化结构，形成点、线、面相结合的绿化系统。

（2）进厂道路

本工程新建进厂道路，顺接横山路150m，宽24m；人员入口与燃料入口分开设置，均在顺接横山路上引接，燃料入口布置在南端，人流入口布置在北端。出入口道路长L=25m，宽B=9.0m。厂外道路段按市政道路要求。

（3）厂外补给水管线

厂外补给水管线总长5.7km，包括中水水源管线长度3.2km，沿三山河堤后地下埋设，无穿越沟渠、道路等情况；长江水源管线2.5km，与三山河口处跨越长江大堤，采用管线爬坡形式，对水系无影响。

（4）渠道改线区

本工程场地平整阶段，厂区占压了原位于厂区占地范围内300m的排涝沟道。建设单位在厂区西侧新建沟渠与南侧排涝沟渠连接，新建沟渠长220m，底宽2m，深2m，边坡1:2.5，占地0.11hm2。

（5）施工生产生活区

根据现场调查，电厂施工生产和施工生活用地利用厂区西侧2hm2施工租地，现已拆除。

### 1.1.2项目区概况

（1）地形地貌

厂址地形平坦，自然地坪标高8.6～7.5m。厂址所在地周边现状为农田、沟渠和少量农户等，为规划建设用地。

（2）河流水系

项目区位于上江坝闸上游1.6km处，厂区排水出口位于项目区西侧，通过新建西侧沟渠将厂区内排水排至项目区南侧沟渠，自流至小江，经过上江坝闸最终汇入长江。

图1.2-1 项目区水系图

（3）工程地质

本区域地跨下扬子断块、华北断块、秦岭~大别山断块。厂址属于下扬子断块中部宁芜火山岩断陷盆地的西南缘。下扬子断块是一个以前震旦系为基底的，自震旦纪至三迭纪的长期凹陷带。结晶基底由千枚岩等绿片岩相类组成，硬化程度较低；盖层由震旦纪至新生代地层组成，地层发育较全，厚度巨大。

（4）气候气象

项目区地处长江中下游平原，属北亚热带湿润季风气候，多年平均降水量1192mm，常年主导风向，冬季为东北风，夏季受东南季风影响，多偏南风，春秋雨季多偏东风，历年最大风速18m/s，多年平均风速2.9m/s。本地区全年降水主要集中在汛期6～9月，为735mm，约占全年的60%，10年一遇最大24h降水量201mm，20年一遇最大24h降水量249mm。多年平均气温15.8℃，年平均最高气温20.1℃，年平均最低气温12.2℃，年极端最高气温为1959年的41.1℃，最低气温为1969年的-13℃，全年≥10℃积温为5792.2℃；年平均相对湿度77%；无霜期233d；年平均日照时数2105h。

（5）土壤植被

区域内地带性土壤有黄棕壤、棕红壤、水稻土；垂直地带性土壤有棕红壤、山地黄棕壤、山地草甸土。非地带性土壤有潮土、黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、沼泽土、灰色草甸土、石质土、粗骨土。耕地土壤以水稻土面积最大，次为潮土、棕红壤、黄棕壤。占地范围内表层土壤厚度30～50cm。

项目区属亚热带落叶阔叶林与常绿阔叶、针叶林混交林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生林和人工林，如马尾松、银杏、水杉、香樟等。主要农作物植被有水稻、小麦、油菜、棉花、紫云英等。主要树种有柳、杨、侧柏、刺槐、水杉、泡桐、冬青等，主要草种有黑麦草、狗牙根等。现状林草覆盖率为17.0%。

（6）社会经济概况

芜湖长江大桥开发区地处长江南岸，长江黄金岸线6.37km。总面积43.7km2，耕地2.57万亩，人口3.44万人。境内地势平坦，雨量充沛，主产粮食、棉花、蔬菜等农作物。水系发达，排涝条件较好，拥有高安河、横山河、谷家河等重要水系3条和北埂、永庆、南圩、高桥等四个泵站。

2010年高安街道行政区划调整，全境纳入芜湖长江大桥综合经济开发区新区，正式进入大开发、大建设、大发展的腾飞黄金期。定位为全国重要的化工材料基地，皖江城市带承接产业转移示范区出口加工贸易和物流中心。将以以下产业为主导产业：石油化工、盐化工、精细化工和化工新材料产业；出口加工和增值配套产业；物流和生产性服务贸易。

表1.1-1  项目区社会经济指标情况一览表（2016年）

| 县(市) | 总面积 (km2) | 总人口 (万人) | 其中： 农业人口 (万人) | GDP (亿元) | 人均土 地面积 (hm2/人) | 耕地 总面积 (hm2) | 农业人 均耕地 (hm2) | 农业 总产值 (亿元) | 农民 年均纯收入(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江大桥开发区 | 43.7 | 3.44 | 3.31 | 2.8 | 0.13 | 2413.63 | 0.073 | 0.76 | 10995 |

（7）水土流失情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目区所属土壤侵蚀类型区为南方红壤丘陵区，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，水土流失容许值为500t/km2·a。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）及安徽省人民政府《关于划分全省水土流失重点防治区加强水土保持工作的通知》（皖政[1999]53号）的规定，项目区不在国家级及省级水土流失重点防治区内。

根据《安徽省水利侵蚀强度分级面积统计》（2013.3）及安徽省水土保持监测公报数据，三山区水土流失状况见表1.1-2。根据《安徽省第一次水利普查公告》（安徽省水利厅 安徽省统计局  2013年5月）的数据，项目所在地三山区现状水土流失情况见表1.1-2。

表1.1-2 三山区水土流失现状

| 侵蚀强度 | 水土流失面积(km2) | 占总面积的比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | 302.97 | 94.74 |
| 轻度 | 5.84 | 1.83 |
| 中度 | 10.52 | 3.30 |
| 强烈 | 0.37 | 0.12 |
| 极强烈 | 0.09 | 0.03 |
| 剧烈 | 0.01 | 0.003 |
| 合计 | 319.8 | 100 |

## 1.2 水土保持工作情况

### 1.2.1 水土保持方案编报审批情况

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案管理办法》的要求，受芜湖中电环保发电有限公司委托，安徽省水利水电勘测设计院承担芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书的编制工作。

2015年7月10日，芜湖市水务局以水利〔2015〕69号下发《关于芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书（报批稿）的批复》。

### 1.2.2水土保持工程主要建设内容

根据获批复的水土保持方案，本工程水土保持方案各防治分区水土保持措施主要工程量详见表1.2-1。

表1.2-1 方案批复的水土保持措施工程量表

| 防治分区 措施类型 | 厂区 | 进厂 道路区 | 厂外补给 水管线区 | 施工生产生活区 | 渠道改线区 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 各类排水管沟（m） | 4800 | 400 |  | 860 |  | 6060 |
| 表土剥离（万m3） | 1.70 | 0.03 |  | 0.37 |  | 2.1 |
| 土地整治（hm2） | 1.90 | 0.04 | 3.15 | 2.0 |  | 7.09 |
| 沉沙池（座） | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 开挖土方（m3） | 3.4 |  |  |  |  | 3.4 |
| 浆砌片石（m3） | 2.0 |  |  |  |  | 2.0 |
| 砂浆抹面（m2） | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |
| 生态透水砖（m2） | 1050 |  |  |  |  | 1050 |
| 2、植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 植乔木（株） | 720 |  |  |  |  | 720 |
| 广玉兰（株） | 360 |  |  |  |  | 360 |
| 紫叶李（株） | 360 |  |  |  |  | 360 |
| 香樟（株） |  | 135 |  |  |  | 135 |
| 植灌木绿篱（株） | 1800 |  |  |  |  | 1800 |
| 金叶女贞（株） | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 大叶黄杨（株） | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 撒播草籽（hm2） | 0.20 | 0.04 | 0.25 | 0.10 | 0.07 | 0.66 |
| 狗牙根草籽（kg） | 16.0 | 3.2 | 20 | 8.0 | 5.3 | 52.5 |
| 铺草坪（m2） | 7000 |  |  |  |  | 7000 |
| 马尼拉草坪（m2） | 7000 |  |  |  |  | 7000 |
| 3、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 临时排水沟（m） | 300 |  |  | 640 |  | 940 |
| 土方开挖（m3） | 54 |  |  | 115.2 |  | 169.2 |
| 沉沙池（座） | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 土方开挖（m3） | 6.75 |  |  | 3.4 |  | 10.15 |
| 彩条布苫盖（m2） | 2000 | 500 | 200 |  |  | 2700 |

### 1.2.3建设进度及投资概算

批复的水土保持工程总投资188.70万元，其中水土保持工程措施61.59万元，植物措施44.86万元，临时措施2.05万元，独立费用58.38万元（水土保持监理费0.74万元，水土保持监测费17.62万元），基本预备费5.00万元，水土保持设施补偿费16.82万元。

本项目主体工程于2015年12月开工建设，2017年7月主体工程完工。

### 1.2.4水土保持措施落实及调整情况

本工程按照要求将水土保持方案成果纳入初步设计文件，并将水土保持工程列入招标合同，落实了相关费用，在工程施工阶段，建设单位按照包括水土保持工程在内的批准设计组织施工，确保了水土保持各项措施的实施。

## 1.3 监测工作实施情况

项目开工后，受建设单位委托，我中心站承担本项目的水土保持监测工作并成立监测项目组，编制了《芜湖中电环保发电项目水土保持监测实施方案》，作为开展监测工作的技术依据。监测项目组根据水土保持方案确定的水土流失防治责任范围，结合水土流失类型区和防治责任分区的特点，确定水土保持监测重点区域，布设水土保持监测设施，定期开展水土保持监测和调查工作。按计划完成各项监测内容，包括水土流失量、水土流失现状、水土流失危害、水土保持措施效果等四大类，监测方法以定位监测为主，实地调查为辅，现根据水土保持监测与调查数据的采集整编、汇总、统计和总结分析，最后完成水土保持监测总结报告。

考虑到本工程实际已于 2015年12月开工，根据工程建设进度，水土保持监测工作 2016 年3月介入，至工程完工，即 2016 年 3 月至 2017年7月。2016年3月，我单位开展首次现场调查监测，收集水土保持监测相关基础资料。通过对工程现场首次调查情况的分析，评价工程现场水土流失特点并参考水土保持方案报告书要求，确定重点监测区域，初步选定水土保持地面观测点布设位置，并对监测设施进行设计。2016年4月，编制完成水土保持监测实施方案。同时，并确定地面观测点布设位置。2017年12月，按监测方案要求开展水土保持监测工作，采集水土流失数据，调查水土保持措施的质量、数量和实施进度情况。通过整理汇合监测资料，编制完成了《芜湖中电环保发电项目水土保持监测总结报告》。

# 2 监测内容和方法

## 2.1 监测内容

水土保持监测内容围绕监测水土保持工程是否达到 6项防治目标制定，具体包括施工期及运行初期水土流失因子、水土流失状况、水保措施防治效果。

（1）水土流失防治责任范围监测

根据工程现状，调查核实工程征占地面积（永久占地面积、施工临时占地面积等）、扰动地表面积情况等。

（2）影响水土流失因子监测

根据工程现状，收集和调查项目区水土流失数据资料，综合分析影响项目区水土流失主要因子，包括：降水、地形地貌变化、地面组成物质、植被类型及覆盖度变化情况、损坏水土保持设施情况等。

（3）水土流失状况监测

结合工程现状，充分利用布设的相应水土保持监测样点，适时对监测数据进行收集整理，综合分析项目区水土流失形式、面积、强度、水土流失量及其变化情况。

（4）水土保持设施、数量及质量状况监测

主要采取宏观调查的方式，对工程区水土保持设施类型、数量及工程质量状况进行调查统计，结合有关背景资料，分析区域水土保持设施结构变化情况。

（5）水土流失危害监测

主要包括项目区内水土流失对周边环境、工程施工和运行安全造成的危害及趋势。

（6）水土保持措施效果监测

结合水土保持措施实施情况及工程质量状况，对工程水土保持措施效果进行综合分析。主要为：

①林草措施成活率、保存率、植被生长状况、植被恢复率、林草覆盖率及防治效果。

②各项水土保持工程措施稳定性、完好程度及防护效果。

③防护工程自身的稳定性和减水减沙挡渣效率。

④临时堆土场水土保持措施效果和数量。

## 2.2监测方法

本工程水土保持监测方法包括地面观测、调查监测及场地巡查。

地面观测包括径流小区观测、简易水土流失观测场及简易坡面量测法。小区观测适用于扰动面、弃土弃渣等形成的水土流失坡面的监测，使用标准径流小区，尺寸为投影长 20m，宽 5m，坡度为 5°或 15°；简易水土流失观测场，适用于工程区内分散的土状堆积物；简易坡面量测法，适用于暂不扰动的临时土质开挖面，具体操作与水土保持监测技术规程要求一致。

调查监测适用于地形、地貌、水系的变化，通过资料分析，结合实地调查对相关指标进行监测。

场地巡查：对拦挡设施、防护工程稳定性、排水等情况进行不定期场地巡查，巡查时间主要集中在雨季。

各监测分区所适用的监测方法如下：

（1）厂区

本区主要监测对象为挖填方边坡高度、坡度、挖方量、扰动地表面积、工程防护措施的稳定性及完好性，以调查监测为主，并辅以地面监测。

（2）进厂道路区

本区主要监测对象为道路路基边坡，监测方法以调查监测为主，并辅以场地巡查。

（3）厂外补给水管线区

本区主要监测对象为挖填方边坡高度、坡度、挖方量、扰动地表面积、工程防护措施的稳定性及完好性，以调查监测为主，并辅以场地巡查。

（4）渠道改线区

本区主要监测对象为改线沟渠内外边坡，监测方法以调查监测为主，并辅以场地巡查。

# 3 水土流失动态监测

## 3.1防治责任范围监测

### 3.1.1 方案批复的防治责任范围

根据水土保持方案报告书，芜湖中电环保发电项目水土流失防治责任范围为14.61hm2，其中项目建设区14.02hm2，直接影响区0.59hm2。水土流失防治责任范围见表3.1-1。

表3.1-1  水土流失防治责任范围表

| 项 目 | 防治责任范围 （hm2） | 占地性质 | 直接影响区范围界定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 建 设 区 | 厂区 | 8.0 | 永久 |  |
|  | 进厂道路区 | 0.51 | 永久 |  |
|  | 厂外补给水管线区 | 3.25 | 永久+临时 |  |
|  | 施工生产生活区 | 2.0 | 临时 |  |
|  | 渠道改线区 | 0.26 |  |  |
|  | 小计 | 14.02 |  |  |
| 直 接 影 响 区 | 厂区 | 0.20 |  | 按用地边界外2.0m计 |
|  | 进厂道路区 | 0.04 |  | 按用地边界外1.5m计 |
|  | 厂外补给水管线区 | 0.25 |  | 按用地边界外1.0m计 |
|  | 施工生产生活区 | 0.06 |  | 按用地边界外2.0m计 |
|  | 渠道改线区 | 0.04 |  |  |
|  | 小计 | 0.59 |  |  |
| 合 计 | 14.61 |  |  |
| 防治责任主体 | 芜湖中电环保发电有限公司 |

### 3.1.2实际扰动土地面积

根据现场对主体工程征占地资料及竣工资料查阅复核，本项目实际扰动土地面积总计11.87hm2，详见表3.1-2。

表3.1-2    实际扰动占地面积表             单位：hm2

| 分区 | 单位 | 实际占地范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| 厂区 | hm2 | 8.0 |  | 8.0 |
| 进厂道路区 | hm2 | 0.51 |  | 0.51 |
| 厂外补给水管线区 | hm2 | 0.10 | 3.15 | 3.25 |
| 渠道改线区 | hm2 | 0.11 |  | 0.11 |
| 合计 | hm2 | 8.72 | 3.15 | 11.87 |

表3.1-3            水土保持防治责任范围监测表         单位：hm2

| 分区 | 单位 | 实际占地范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| 厂区 | hm2 | 8.0 |  | 8.0 |
| 进厂道路区 | hm2 | 0.51 |  | 0.51 |
| 厂外补给水管线区 | hm2 | 0.10 | 3.15 | 3.25 |
| 渠道改线区 | hm2 | 0.11 |  | 0.11 |
| 合计 | hm2 | 8.72 | 3.15 | 11.87 |

### 3.1.3运行期防治责任范围监测

本工程防治责任范围主要包括厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区的永久占地面积，共计11.87hm2。

### 3.1.4水土流失防治责任范围变化与分析

方案设计水土流失防治责任范围为14.61hm2，实际防治责任范围面积为11.87hm2，较方案设计减少2.74hm2，其中项目建设区减少了2.15hm2，直接影响区减少0.59hm2。本项目水土保持防治责任范围变化对比详见表3.1-4。

表3.1-4             水土保持防治责任范围变化对比表         单位：hm2

| 工程类型区 | 方案批复 防治范围 | 实际扰动 土地范围 | 责任范围 增减变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 厂区 | 8.0 | 8.0 | 0 |
|  | 进厂道路区 | 0.51 | 0.51 | 0 |
|  | 厂外补给水管线区 | 3.25 | 3.25 | 0 |
|  | 施工生产生活区 | 2.0 | 0.0 | -2.0 |
|  | 渠道改线区 | 0.26 | 0.11 | -0.15 |
|  | 小计 | 14.02 | 11.87 | -2.15 |
| 直接影响区 | 0.59 | 0 | -0.59 |
| 合计 | 14.61 | 11.87 | -2.74 |

从表3.1-4中可以看出，项目实际扰动土地面积较方案设计减少2.59hm2的主要原因：

（1）厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区占地与方案设计基本无变化，主要原因为：一是主体工程在设计过程中工程总体布局未出现调整，基本与可研阶段保持一致；二是各分区施工活动均在划定的红线范围内，因此项目占地较方案设计基本保持一致。

（2）施工生产生活区较方案设计减少2.0hm2，主要原因是方案设计临时租用厂区西侧空地作为本工程施工生产生活区，根据现场调查，建设单位在施工过程中未租用厂区西侧空地，将施工生产生活区调整至厂区内规划办公区，该部分占地纳入厂区范围内，验收阶段不再重复计列，因此施工生产生活区较方案设计减少2.0hm2。

（3）渠道改线区较方案设计减少0.15hm2，主要原因是在场地平整阶段，将原位于厂区占地范围内300m的排涝沟道进行占压，该部分占地已纳入到厂区占地范围内。建设单位在厂区西侧新建沟渠与南侧排涝沟渠连接，新建沟渠长220m，底宽2m，深2m，边坡1:2.5，占地0.11hm2。因此，验收阶段的渠道改线区占地均为新建沟渠占地，渠道改线区较方案设计减少0.15hm2。

（4）直接影响区减少0.59hm2，主要原因是工程建设未对占地范围外直接造成水土流失影响。

## 3.2建设期弃土弃渣监测结果

本工程总挖方8.49万m3，填方8.49万m3，无弃方。

① 厂区土石方主要为厂区场平挖填、建构筑物基础开挖余方、内部道路修建基础挖方等，总开挖量6.91万m³，其中场平挖方量约0.94万m3，垃圾池挖方2.60万m3、其他建构筑物挖方1.87万m3，表土剥离1.50万m3；回填土方6.91万m3（含表土1.50万m3）；表土用于厂区后期绿化覆土。

② 进厂道路区主要为道路基础开挖土方0.26万m3（含表土0.03万m3），回填土方0.26万m3（含表土0.03万m3）。

③ 厂外补给水管线区开挖土方1.01万m3，回填土方1.01万m3。因地形平坦，管线施工时管沟开挖土方分层堆放和分层回填，不考虑表土剥离。

④渠道改线区开挖土方0.31万m3，渠道单侧填筑土坎回填土方0.31万m3。

表3.2-1  工程土石方平衡及其流向表

| 分区 | 开挖 （万m3） | 回填 （万m3） | 调入（万m3） | 调出（万m3） | 外借（万m3） | 废弃（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 厂区 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进厂道路区 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂外补给水管线区 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渠道改线区 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 表中回填土方数量包括表土；土方数量均为自然方。 |

# 4 水土流失防治措施监测结果

## 4.1水土保持措施总体布局监测

建设单位根据工程建设特点及水土流失防治目标的要求，坚持工程措施与植物措施相结合，重点治理与综合防护相结合，形成了由水土保持工程措施和植物措施有机结合的，点、线、面相结合的总体格局。其中，工程措施主要包括表土剥离、土地整治、排水系统等；植物措施主要包括乔灌木绿化、撒播草籽绿化等。

由于工程自身安全需要，在主体工程实施过程中已考虑一部分防护措施，这部分防护措施在满足主体工程需要的同时，也具有水土保持的作用。

（1）变化情况

①工程措施

厂区实施的工程措施主要有排水管沟、生态透水砖、表土剥离及土地整治。

进厂道路区实施的工程措施主要有表土剥离及土地整治。

厂外补给水管线区实施的工程措施主要有土地整治。

②植物措施

植物措施主要为撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。

③临时措施

临时措施主要为彩条布临时苫盖。

详见表4.1-1。

表4.1-1                水土保持措施布局变化情况表

| 防治 分区 | 措施类型 | 方案设计中水土 保持措施布局 | 实际实施的水土 保持措施布局 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 工程措施 | 排水管沟（主设）、沉砂池、生态透水砖、表土剥离及土地整治 | 排水管沟、表土剥离、生态透水砖及土地整治 | 基本落实 |
|  | 植物措施 | 栽植广玉兰、紫叶李、金叶女贞、大叶黄杨、马尼拉草坪 | 撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。 | 全部落实 |
|  | 临时措施 | 临时排水沉砂、彩条布临时苫盖 | 临时排水沉砂、彩条布临时苫盖 | 全部落实 |
| 进厂道路区 | 工程措施 | 表土剥离、土地整治 | 表土剥离、土地整治 | 全部落实 |
|  | 植物措施 | 栽植香樟、撒播草籽 | 撒播草籽、栽植香樟 | 全部落实 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | 彩条布苫盖 | 全部落实 |
| 厂外补给水管线区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 全部落实 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 全部落实 |
| 渠道改线区 | 植物措施 | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 全部落实 |

（2）调整后的布局监测

芜湖中电环保发电项目根据工程建设特点及水土流失防治目标的要求，坚持工程措施与植物措施相结合，形成了由水土保持工程措施和植物措施有机结合的，点、线、面相结合的总体格局。

具体为：主体设计在厂区及进厂道路区修筑排水管沟；厂区及进厂道路区施工前先进行表土剥离；厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区施工结束后进行土地整治；厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区周边除永久建筑、硬化地表等区域以外的占地进行植被恢复设计，防治水土流失，改善生态环境。

- 监测结果

工程基本维持方案确定的水土保持措施布局，局部措施结合工程实际进行了调整，根据现场调查，对照有关规范和标准，调整后的措施布局无绝对制约性因素，已实施的水土保持措施能有效防治水土流失，因此，工程水土保持措施总体布局基本合理。

## 4.2水土保持工程措施实施情况监测

### 4.2.1水土保持工程措施实施情况监测

通过查阅工程建设资料和现场查勘，芜湖中电环保发电项目实施的水土保持工程措施主要为排水管沟、生态透水砖、表土剥离及土地整治等。

（1）厂区

表土剥离15000m3；厂区道路一侧排水管沟4800m；厂区后期绿化的土地、二期预留场地、停车场区域及施工生产生活区进行土地整治，整治面积3.00hm2。在停车场区铺设生态透水砖1050m2。

（2）进厂道路区

表土剥离3000m3，进厂道路一侧排水管沟400m；土地整治0.04hm2。

（3）厂外补给水管线区

土地整治3.00hm2。

### 4.2.2水土保持工程措施实施工程量监测

该项目水土保持工程措施完成主要工程量包括表土剥离18000m3，土地整治6.04hm2，排水管沟5200m，生态透水砖1050m2。实际完成水土保持工程措施工程量详见表4.2-1、4.2-2。

由监测结果可见，实际完成的水土保持工程措施工程量较方案设计中基本到位，根据主体工程进度，及时实施水土保持工程措施，实施进度满足设计要求，工程质量达标，达到预期的防治效果。

表4.2-1  项目实际完成工程措施工程量汇总表

| 工程量 | 厂区 | 进厂道路区 | 厂外补给水管线区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程措施 |  |  |  |
| 表土剥离（m3） | 15000 | 3000 |  |
| 土地整治（hm2） | 3.00 | 0.04 | 3.00 |
| 排水管沟（m） | 4800 | 400 |  |
| 生态透水砖（m2） | 1050 |  |  |

表4.2-2  项目实际完成与设计工程量监测对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 表土剥离 | m3 | 14000 | 15000 | +1000 |
|  | 土地整治 | hm2 | 1..90 | 3.00 | +1.10 |
|  | 排水管沟 | m | 4800 | 4800 | 0 |
|  | 沉砂池 | 座 | 1 | 0 | -1.0 |
|  | 生态透水砖 | m2 | 1050 | 1050 | 0 |
| 进厂道路区 | 表土剥离 | m3 | 3000 | 3000 | 0 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 排水管沟 | m | 400 | 400 | 0 |
| 厂外补给水管线区 | 土地整治 | hm2 | 3.15 | 3.15 | 0 |
| 施工生产生活区 | 表土剥离 | m3 | 3700 | 0 | -3700 |
|  | 土地整治 | hm2 | 2.0 | 0 | -2.0 |

## 4.3 植物措施实施情况监测

### 4.3.1水土保持植物措施实施情况监测

厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区实施的植物措施主要为撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。

### 4.3.2 水土保持植物措施完成工程量监测

本工程共实施植物面积为2.49hm2，主要为撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。各个分区实际完成植物措施量见表4.3-1。

根据监测结果，本工程建设范围的各项水土保持植物措施均得到落实，措施实施及时，质量达标，满足设计要求，起到了较好的水土流失防治作用，绿化数量大、规格高，有效的改善了项目区环境。

表4.3-1 项目实际完成植物措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进厂道路区 | 栽植香樟 | 株 | 150 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.05 |
| 厂区 | 香樟 | 株 | 324 |
|  | 黄山栾 | 株 | 116 |
|  | 枫树、朴树 | 株 | 78 |
|  | 广玉兰 | 株 | 130 |
|  | 银杏 | 株 | 57 |
|  | 紫叶李 | 株 | 69 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 6275 |
|  | 金叶女贞 | 株 | 3675 |
|  | 金边黄杨 | 株 | 1400 |
|  | 八角金盘 | 株 | 11625 |
|  | 金丝桃 | 株 | 15228 |
|  | 草坪 | hm2 | 2.80 |
| 厂外补给水管线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 |
| 渠道改线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.10 |

表4.3-2 项目实际完成与设计工程量监测对比表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 方案设计 | 实际实施 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 栽植广玉兰 | 株 | 360 | 130 | -230 |
|  | 紫叶李 | 株 | 360 | 69 | -291 |
|  | 金叶女贞 | 株 | 900 | 3675 | +2775 |
|  | 大叶黄杨 | 株 | 900 | 1400 | +500 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.20 | 0 | -0.20 |
|  | 马尼拉草坪 | hm2 | 0.70 | 2.80 | +2.10 |
|  | 香樟 | 株 | 0 | 324 | +324 |
|  | 黄山栾 | 株 | 0 | 116 | +116 |
|  | 枫树、朴树 | 株 | 0 | 78 | +78 |
|  | 广玉兰 | 株 | 0 | 130 | +130 |
|  | 银杏 | 株 | 0 | 57 | +57 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 0 | 6275 | +6275 |
|  | 八角金盘 | 株 | 0 | 11625 | +11625 |
|  | 金丝桃 | 株 | 0 | 15228 | +15228 |
| 进厂道路区 | 香樟 | 株 | 135 | 150 | +15 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.04 | 0.05 | +0.01 |
| 厂外补给水管线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 施工生产生活区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.10 | 0 | -0.10 |
| 渠道改线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 | 0.10 | +0.03 |

## 4.4临时措施实施情况监测

### 4.4.1 水土保持临时措施实施情况监测

芜湖中电环保发电项目结合主体工程实施，主要对施工过程中临时堆土及中转堆场采取了临时覆盖措施。实际完成量为：彩条布苫盖3000 m2。临时措施完成情况详见表4.4-1、4.4-2。

表4.4-1  项目工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 工程、费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区 | 彩条布苫盖 | m2 | 3000 |

表4.4-2  水土保持临时措施实际完成与设计工程量监测对比表

| 防治分区 | 工程、费用名称 | 单位 | 方案设计 | 实际实施 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区 | 彩条布苫盖 | m2 | 2700 | 3000 | +300 |

根据监测结果，与方案设计相比较，彩条布苫盖增加300m2，主要原因是施工过程中对临时堆土均采取了临时苫盖措施，有效防治施工期的水土流失。

# 5 土壤流失情况监测

## 5.1水土流失面积

工程自2015年12月开工，至 2017年7月主体工程完工。由于本工程监测工作委托较晚，监测工作与2016年4月介入时，主体工程已开工，工程前期建设造成的水土失面积主要通过查阅施工资料和对历史遥感卫片解析获取。

表5.1-1    施工期水土流失面积监测表             单位：hm2

| 工程类型区 | 方案设计 | 监测结果 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 厂区 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
|  | 进厂道路区 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
|  | 厂外补给水管线区 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
|  | 施工生产生活区 | 2.00 | 0.00 | -2.00 |
|  | 渠道改线区 | 0.26 | 0.11 | -0.15 |
| 合计 | 7.97 | 5.71 | -2.15 |

施工期主要采取临时措施进行防护，有效防治了水土流失；施工结束后，对易产生水土流失区域及时采取防护措施，按方案设计要求采取排水沉沙等工程措施及栽植乔灌木等植物措施相结合发方式，起到了较好的水土保持效果，水土流失面积得到全面治理，同时改善周边生态环境。

## 5.2土壤流失量

施工期（含施工准备期）土壤流失量通过查阅施工资料和历史遥感卫片分析得出，自然恢复期流量通过地面监测和调查监测分析得出。经分析，施工期（含施工准备期）产生土壤流失量约760.90t，其中厂区 695.20t、进厂道路区22.20t、厂外补给水管线区38.30t。施工期产生水土流失的主要区域为厂区，占 91.37%，尤其以其中的临时堆土区域及开挖边坡为主，施工中加强了该区域水土流失防护，采取边坡绿化、修筑排水沉沙设施等措施，起到了较好的防治效果；由于受到施工扰动和降雨等因素影响，施工期不可避免的产生一定土壤侵蚀，但流失量得到有效控制，未造成较大的土壤侵蚀，未引发水土流失灾害，保障了工程安全。

自然恢复期产生水土流失量9.50t，其中厂区8.00t、进厂道路区0.20t、厂外补给水管线区1.30t。自然恢复期产生水土流失的重点区域为厂区，占84.21%，尤以其中的临时堆土区域及开挖边坡为主，主要原因是临时堆土绿化恢复需要一定周期，在覆盖度较低时易产生一定的水土流失，随着绿化逐渐恢复，水土流失得到有效控制。绿化措施恢复一年后，各区域绿化覆盖率较高，未见明显土壤侵蚀，生态环境和人居环境得到较大的改善，同时营造的景观大幅提高了周边生活品质。

## 5.3弃土（石、渣）潜在土壤流失量

本工程不产生弃土，因此不存在因弃土（石、渣）引起的潜在土壤流失情况发生。

## 5.4水土流失危害

根据上述水土流失预测结果，并结合项目区的地形地质情况及水土流失现状，分析预测工程建设过程中可能造成的水土流失危害。本工程建设期扰动和破坏了原地貌，如不采取有效的防护措施，在降雨作用下，容易产生新的水土流失，给项目区及当地的水土资源和生态环境带来不利影响。其主要危害表现在：

1）对工程本身可能造成的危害

加剧水土流失，影响工程建设。工程建设中厂区开挖平整、进厂道路、补给水管线、施工区厂房修建等施工过程，扰动了原土层，破坏了土体结构，严重影响其稳定性，为水土流失的加剧创造了条件；特别是大面积的裸露地表，以及土石方倒运的临时堆放边坡，若遇到暴雨，在雨滴溅落和地表径流冲刷下，可能导致严重的水土流失，对工程建设的正常进行造成极其不利的影响。

2）对三山河可能造成的危害

工程施工期间导致局部区域水土流失加剧，当挟带泥沙的废水流至三山河，流速降低时，泥沙就逐渐沉降淤泥。

3）对社会的影响

该工程建设为加快本地区经济和社会发展，提高人民生活水平具有重要意义。但如果不采取必要的保护措施，工程的建设必将破坏该区域的生态环境，影响区域居民生活环境质量，加大该地区居民与企业之间的矛盾，阻碍该区域的建设与发展。

# 6 水土流失防治效果监测结果

## 6.1 水土流失治理

### 6.1.1 扰动土地整治率

根据现场调查监测结果，项目区施工扰动土地面积为11.87hm2。通过各项措施共计完成整治面积11.04hm2，其中工程措施2.70hm2，植物措施2.29hm2，建构筑物、场地道路硬化6.05hm2。项目区平均扰动土地整治率为93.00%。各分区扰动土地整治率详见表6.1-1。

表6.1-1             扰动土地整治率监测总表               单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积（hm2） | 扰动土地治理面积 | 扰动土地 整治率 (100%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 （hm2） | 植物措施 （hm2） | 建筑物硬化 （hm2） | 合计 |  |
| 厂区 | 8.0 | 0.00 | 1.90 | 5.48 | 7.38 | 92.25 |
| 进厂道路区 | 0.51 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 0.51 | 100.00 |
| 厂外补给水管线区 | 3.25 | 2.70 | 0.25 | 0.10 | 3.05 | 93.85 |
| 渠道改线区 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 90.91 |
| 合计 | 11.87 | 2.70 | 2.29 | 6.05 | 11.04 | 93.00 |

### 6.1.2 水土流失总治理度

根据现场调查监测结果，项目区扰动土地面积11.87hm2。产生水土流失面积5.45hm2，共完成水土流失治理面积4.99hm2，水土流失总治理度为91.56%。各分区水土保持治理情况见表6.1-2。

表6.1-2                水土流失总治理度监测总表           单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积（hm2） | 硬化及建筑物面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 水土流失总治理度(100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施（hm2） | 植物措施（hm2） | 小计 |  |
| 厂区 | 8.0 | 5.48 | 2.16 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 88 |
| 进厂道路区 | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 100 |
| 厂外补给水管线区 | 3.25 | 0.10 | 3.15 | 2.70 | 0.25 | 2.95 | 93.65 |
| 渠道改线区 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100 |
| 合计 | 11.87 | 6.05 | 5.45 | 2.70 | 2.29 | 4.99 | 91.56 |

### 6.1.3土壤流失控制比

依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工程所在地区属南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t/km2·a，根据原地貌和施工后影像对比和现场监测调查分析，项目区试运行期平均侵蚀模数为500t/km2·a。土壤流失控制比为1.0。

### 6.1.4 拦渣率

本工程总挖方8.49万m3，填方8.49万m3，无弃方，拦渣率达到99%。

## 6.2 生态环境和土地生产力恢复

### 6.2.1林草植被恢复率、林草覆盖率

根据现场调查监测结果，项目区植物措施面积共计2.29hm2，项目区林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率19.29%。

表6.2-1 植被恢复、植被覆盖情况监测表

| 防治分区 | 扰动面积（hm2） | 植物措施面积（hm2） | 可绿化面积（hm2） | 林草植被恢复率(100%) | 林草覆盖率(100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 8.0 | 1.90 | 1.90 | 99 | 23.75 |
| 进厂道路区 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 99 | 7.84 |
| 厂外补给水管线区 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | 99 | 7.70 |
| 渠道改线区 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 99 | 90.91 |
| 合计 | 11.87 | 2.29 | 2.29 | 99 | 19.29 |

# 7 结论

## 7.1 水土流失动态变化

根据工程实际征占地面积，并结合水土保持方案报告书及现场调查监测，工程实际防治责任范围11.87hm2，其中项目建设区11.87hm2、直接影响区0hm2；方案设计水土流失防治责任范围为14.61hm2，实际防治责任范围面积为11.87hm2，较方案设计减少2.74hm2，其中项目建设区减少了2.15hm2，直接影响区减少0.59hm2。

根据监测，建设期防治责任范围由方案批复的14.61hm2 调整为11.87hm2，项目施工过程中，将施工活动控制在征地范围内，减少了对周边环境影响。

从建设阶段看，施工期（2015-2017）产生水土流失量760.90t，试运行期（2017-2018）产生水土流失量9.5t。各水土流失影响因子中，降雨因子波动性及产生的影响较大，其中年内2、3季度降雨量偏大，同其他季度相比加剧了水土流失。

经计算，项目区平均扰动土地整治率93.00%，水土流失总治理度91.56%，土壤流失控制比1.0，拦渣率 99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率19.29%。

表7.1-1 本工程水土保持措施实施效果评价指标汇总表

| 指标 | 实测数据 | 三级标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 93 | 90 | 达标 |
| 水土流失总治理度（%） | 91.56 | 82 | 达标 |
| 土壤流失控制比（%） | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 拦渣率（%） | 99 | 95 | 达标 |
| 林草植被恢复率（%） | 99 | 92 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 19.29 | 17 | 达标 |

## 7.2 水土保持措施评价

（1）工程措施

本工程采取的水土保持工程措施包括排水管沟、铺设生态透水砖、表土剥离及土地整治等。各区工程措施能够正常运行并发挥防护作用。

（2）植物措施

植物措施包括乔灌草综合布设措施，目前厂区、 进厂道路区植被成活率较高，覆盖度较好，水土流失防治效果明显。

（3）临时措施

本工程施工期对裸露临时堆土采取临时苫盖等措施，具有一定抑制水土流失的作用。

## 7.3 存在问题及建议

建议：做好施工场地与二期工程的衔接；进一步加强各项水土保持设施运行维护工作。

## 7.4 综合结论

（1）建设单位按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土流失防治指标达到了建设类项目水土流失防治三级标准。其中，项目区平均扰动土地整治率93.00%，水土流失总治理度91.56%，土壤流失控制比1.0，拦渣率 99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率19.29%。

（2）通过监测数据和全面调查资料进行分析，监测期内未观测到工程建设对周边产生明显的水土流失影响。

（3）工程建设期间施工临时排水、防洪排导、土地整治、植被恢复等工程都取得了较好的效果，最大限度地减少因工程建设引发的水土流失。

目  录

前  言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	2

1.1 建设项目概况	2

1.2 水土保持工作情况	8

1.3 监测工作实施情况	10

2 监测内容和方法	11

2.1 监测内容	11

2.2监测方法	12

3 水土流失动态监测	13

3.1防治责任范围监测	13

3.2建设期弃土弃渣监测结果	15

4 水土流失防治措施监测结果	17

4.1水土保持措施总体布局监测	17

4.2水土保持工程措施实施情况监测	18

4.3 植物措施实施情况监测	20

4.4临时措施实施情况监测	21

5 土壤流失情况监测	23

5.1水土流失面积	23

5.2土壤流失量	23

5.3弃土（石、渣）潜在土壤流失量	24

5.4水土流失危害	24

6 水土流失防治效果监测结果	25

6.1 水土流失治理	25

6.2 生态环境和土地生产力恢复	26

7 结论	27

7.1 水土流失动态变化	27

7.2 水土保持措施评价	27

7.3 存在问题及建议	28

7.4 综合结论	28

附件： 1、水土保持监测季报（2016年4月~2017年1月）

附图：  1、监测分区及监测点布设图

- 项目建设前后遥感影像图

3、水土保持措施照片集

# Text boxes

本工程

项目区

小   江