前  言

芜湖中电环保发电项目位于芜湖长江大桥综合经济开发区北端高安街道办事处裕民村境内，西临芜湖长江二桥，北面隔小江与新兴铸管厂相对。本项目建设规模为4条日处理能力为600t的生活垃圾焚烧线，配套建设2×12MW+1×18MW汽轮发电机组，其中本期建设2条焚烧线和2×12MW汽轮发电机组。除具备分期建设条件的建构筑物、工艺系统及设备外，其余部分（如垃圾库、卸料平台、冷却塔等）均在本期一次建成。

根据《中华人民共和国水土保持法》，芜湖中电环保发电有限公司委托安徽省水利水电勘测设计院编制《芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书》，2015年7月10日，芜湖市水务局以水利〔2015〕69号下发《关于芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书（报批稿）的批复》。

批复的水土流失防治责任范围为14.61hm2，其中项目建设区14.02h

m2，直接影响区0.59hm2。本工程由厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区、施工生产生活区和渠道改线区组成，工程占地范围内不涉及拆迁。本工程总挖方8.39万m3，填方8.39万m3，无弃方。工程由芜湖中电环保发电有限公司实施，总投资6.38亿元，其中土建投资约2.01亿元。批复水土保持总投资188.70万元，其中包括：工程措施61.59万元，植物措施44.86万元，临时工程2.05万元，独立费用58.38元(其中：水土保持监理费0.74万元，水土保持监测费17.62万元)，基本预备费5.00万元，水土保持补偿费16.82万元。

本工程在上级领导及有关部门的大力关心和支持下，根据批复的水土保持方案，建设过程中积极开展防治水土流失工作。对各防治分区采取了全面的水土流失防治措施，各项目水土保持设施均已实施完工并已发挥相应的作用。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）、《关于省级生产建设项目水土保持方案编制和设施验收有关工作的通知》（皖水保函〔2016〕487号）、《安徽省生产建设项目水土保持设施自主验收管理实施意见》（征求意见稿）及《关于市级生产建设项目水土保持方案编制和设施验收有关工作的通知》（水保〔2016〕2号）的有关要求，建设单位依据批复的水保方案等设计文件，对水土保持设施完成情况进行了自查初验。为做好水土保持工作，建设单位特委托淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站提供水土保持设施验收技术服务，对水保方案中的内容和工程量进行了核实，增加报告的可信度，为工程验收提供依据。

在自验工作过程中，设计、施工、监理单位提供了良好的工作条件和技术配合，芜湖市水务局给予了大力支持和帮助，在此一并致谢。报告中存在的不妥之处，恳请各位领导、专家批评指正。

芜湖中电环保发电项目水土保持设施自验特性表

| 验收工程名称 | 芜湖中电环保发电项目 | 验收工程地点 | 芜湖长江大桥综合经济开发区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 新建 | 验收工程规模 | 2×600t/d机械炉排炉和2×12MW汽轮发电机组 |
| 所在流域 | 长江流域 | 所属省级水土流失重点防治区 | 不属于 |
| 水土保持方案批复 部门、时间及文号 | 芜湖市水务局，2015年7月10日，水利[2015]69号 |
| 工 期 | 主体工程 | 2015年12月-2017年7月 |
| 防治责任范围(hm2) | 水土保持方案确定的 防治责任范围 | 14.61（含直接影响区） |
|  | 建设期内实际防治 责任范围 | 11.87 |
|  | 运行期防治责任范围 | 11.87 |
| 方案拟定水土流失防治目标 | 水土流失总治理度 | 82% | 实际完成水土流失防治指标 | 水土流失总治理度 | 91.56% |
|  | 土壤流失控制比 | 1 |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 拦渣率 | 95% |  | 拦渣率 | 99% |
|  | 扰动土地整治率 | 90% |  | 扰动土地整治率 | 93.00% |
|  | 林草植被恢复率 | 92% |  | 林草植被恢复率 | 99% |
|  | 林草覆盖率 | 17% |  | 林草覆盖率 | 19.29% |
| 主要工程量 | 工程措施 | 表土剥离18000m3，土地整治6.04hm2，排水管沟5200m，生态透水砖1050m2。 |
|  | 植物措施 | 栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪及撒播草籽等 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖3000m2 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 合格 | 合格 |
| 投 资（万元） | 水土保持方案投资 | 188.70 |
|  | 实际完成投资 | 178.00 |
|  | 减少投资主要原因 | ①按实际发生计列；②该项目免征水土保持补偿费。 |
| 总结 | 建设单位编报了水土保持方案，开展了工程监理（含水土保持），履行了水土保持补偿费缴纳手续，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，完成了水土流失防治任务，水土保持设施运行正常；后续管理维护责任落实。 |
| 水土保持方案 编制单位 | 安徽省水利水电勘测设计院 | 施工单位 | 芜湖中电环保发电有限公司 |
| 水土保持 监理单位 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 | 建设单位 | 芜湖中电环保发电有限公司 |
| 自验报告编制单位 | 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站 | 地址 | 芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处裕民村 |
| 监测单位 | 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站 | 联系人 | 钟华 |
|  |  | 电话 | 18155321852 |

目 录

1 项目及项目区概况	1

1.1 工程概况	1

1.2 项目区概况	6

2 水土保持方案和设计情况	11

2.1 水土保持方案编制、批复和水土保持后续设计情况	11

2.2 批复方案的水土流失防治责任范围	11

2.3 批复方案的水土流失防治目标	11

2.4 批复方案的防治分区、水土保持措施体系、布局及工程量	12

2.5 批复方案的水土保持投资	18

2.6 水土保持重大变更及审批情况	19

3 水土保持方案实施情况	20

3.1 水土流失防治责任范围	20

3.2 弃土（渣）场	23

3.3 水土保持措施总体布局	23

3.4 水土保持工程措施实施情况	25

3.5 植物措施实施情况	27

3.6 临时措施实施情况	29

3.7 水土保持工程实际完成投资情况	29

4 水土保持工程质量	32

4.1 质量管理体系	32

4.2 工程措施质量评价	33

4.3 植物措施质量评价	34

4.4 总体质量评价	35

5 工程初期运行及水土保持效果	37

5.1 工程初期运行情况	37

5.2 水土流失效果	37

6 水土保持管理	40

6.1 水土保持规章制度	40

6.2 水土保持监测工作开展情况	41

6.3 水土保持补偿费缴纳情况	41

7 结论	42

7.1 结论	42

7.2 遗留问题安排	42

附件：1、项目建设及水土保持大事记；

2、项目立项文件；

3、水土保持方案批复；

4、初步设计批复；

5、工程质量监督检查评价意见；

6、芜湖市水务局关于免缴芜湖中电环保发电项目水土保持补偿费请示的复函；

7、水土保持单位工程竣工验收报告（质量鉴定书）。

附图：1、总平面布置图；

- 水土保持设施竣工验收图；

- 水土保持设施竣工验收照片；

- 项目建设前后遥感影像图。

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 工程概况

### 1.1.1工程简况

工程名称：芜湖中电环保发电项目

建设单位：芜湖中电环保发电有限公司

工程性质：新建项目

建设规模：2×600t/d机械炉排炉和2×12MW汽轮发电机组

工程占地：工程总占地面积11.87hm2

建设地点：芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处裕民村

工程投资：总投资为6.38亿元，其中土建工程投资2.01亿元

建设工期：2015年12月开工建设，2017年7月主体工程完工。

地理位置见图1.1-1。

图1.1-1 工程地理位置图

### 1.1.2项目组成及主要建设内容

本工程位于芜湖长江大桥经济开发区北端高安街道办事处裕民村境内，在规划的工业地块内。芜湖中电环保发电项目由厂区、进厂道路、厂外补给水管线、施工生产生活区和渠道改线区等5部分组成。

（1）厂区

厂区占地8.0hm2，围墙内用地面积7.885hm2。

1）主厂房

布置在厂区西南部，汽机房和锅炉房垂直布置；汽机房一次建成，厂房内预留第3台汽机的安装位置。

2）锅炉房

本期建设两台锅炉的厂房，在扩建端预留第三、四台炉的连续扩建场地。

3）垃圾库

四台炉对应的垃圾库一次建成，布置在炉前。

4）卸料平台

卸料平台紧邻垃圾库高位布置（7m高），厂区内设一段高架路，坡度不大于8%，接至卸料平台。地磅可布置在卸料平台入口处。化学水处理室、加药间、空压机房、燃油泵房、材料库及检修间、综合水泵房、消防设施等均布置在卸料平台下。

5）电力出线

电力出线主变和出线配电间靠近汽机房布置。

6）冷却塔和循环水泵房

冷却塔和循环水泵房模块布置在炉后，厂区的北部，最为顺畅短捷。

7）渗滤液处理站

布置在厂区下风向的边缘地带，对厂区的污染影响最小。

8）出入口

人员入口与燃料入口分开设置，均在顺接横山路上引接，燃料入口布置在南端，人流入口布置在北端。出入口道路长25m，宽9.0m。

9）办公楼和值班休息室

布置在厂区东侧主厂房上风向，与污染源距离最远，办公和生活环境相对最好。

10）厂内道路

本工程设置的厂内永久道路，主要道路宽度6m，一般道路宽度4m。至卸料平台通道宽度8m，由于卸料平台相对标高7m，厂区内设一段高架路，坡度不大于8%。厂区内部道路采用城市型混凝土路面。进厂道路按市政道路要求。

11）厂内管线

消防水管、工业水管和生活水管等采用地下直埋形式，电缆采用电缆沟敷设，其余管线敷设一般采用综合管架架空方式。

12）厂区绿化

根据主设及现场调查，厂区绿化率为20%。采用高（乔木）、中（灌木）、低（草皮）三种层次的绿化结构，形成点、线、面相结合的绿化系统。

（2）进厂道路

本工程新建进厂道路，顺接横山路150m，宽24m；人员入口与燃料入口分开设置，均在顺接横山路上引接，燃料入口布置在南端，人流入口布置在北端。出入口道路长L=25m，宽B=9.0m。厂外道路段按市政道路要求。

（3）厂外补给水管线

厂外补给水管线总长5.7km，包括中水水源管线长度3.2km，沿三山河堤后地下埋设，无穿越沟渠、道路等情况；长江水源管线2.5km，与三山河口处跨越长江大堤，采用管线爬坡形式，对水系无影响。

（4）渠道改线区

本工程场地平整阶段，厂区占压了原位于厂区占地范围内300m的排涝沟道。建设单位在厂区西侧新建沟渠与南侧排涝沟渠连接，新建沟渠长220m，底宽2m，深2m，边坡1:2.5，占地0.11hm2。

（5）施工生产生活区

根据现场调查，电厂施工生产和施工生活用地利用厂区西侧2hm2施工租地，现已拆除。

### 1.1.3土石方量

本工程总挖方8.49万m3，填方8.49万m3，无弃方。

### 1.1.4工程占地

本工程建设期内实际总占地11.87hm2，8.72hm2为永久占地，3.15hm2为临时占地，占地类型为工业用地、耕地及水利设施用地。

表1.1-6  工程占地表

| 分区 | 单位 |  | 实际占地范围 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 | 工业用地 | 耕地 | 水利设施 |
| 厂区 | hm2 | 8.0 |  | 8.0 | 8.0 |  |  |
| 进厂道路区 | hm2 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 厂外补给水管线区 | hm2 | 0.10 | 3.15 | 3.25 |  | 3.15 | 0.10 |
| 渠道改线区 | hm2 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |
| 合计 | hm2 | 8.72 | 3.15 | 11.87 | 8.51 | 3.15 | 0.21 |

### 1.1.5拆迁（移民）安置

本工程不涉及拆迁与安置。

### 1.1.6工程参建单位

建设单位：芜湖中电环保发电有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

施工单位：中国能建安徽电建二公司(主体工程)；安徽九祥园林绿化股份有限公司（绿化工程）

监理单位：江苏苏安电力工程管理有限公司

水土保持方案编制单位：安徽省水利水电勘测设计院

水土保持设施验收报告编制单位：淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站

水土保持监测单位：淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1地形地貌

厂址地形平坦，自然地坪标高8.6～7.5m。厂址所在地周边现状为农田、沟渠和少量农户等，为规划建设用地。

### 1.2.2河流水系

项目区位于上江坝闸上游1.6km处，厂区排水出口位于项目区西侧，通过新建西侧沟渠将厂区内排水排至项目区南侧沟渠，自流至小江，经过上江坝闸最终汇入长江。项目区水系图见图1.2-1。

图1.2-1 项目区水系图

### 1.2.3气候气象

项目区地处长江中下游平原，属北亚热带湿润季风气候，多年平均降水量1192mm，常年主导风向，冬季为东北风，夏季受东南季风影响，多偏南风，春秋雨季多偏东风，历年最大风速18m/s，多年平均风速2.9m/s。本地区全年降水主要集中在汛期6～9月，为735mm，约占全年的60%，10年一遇最大24h降水量201mm，20年一遇最大24h降水量249mm。多年平均气温15.8℃，年平均最高气温20.1℃，年平均最低气温12.2℃，年极端最高气温为1959年的41.1℃，最低气温为1969年的-13℃，全年≥10℃积温为5792.2℃；年平均相对湿度77%；无霜期233d；年平均日照时数2105h。

项目区气候气象特征见表1.2-1。

表1.2-1           项目区气候气象特征表

| 项 目 | 内 容 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 平均 | 全年 | °C | 15.8 |
|  | 极值 | 最高 | °C | 41.1 |
|  |  | 最低 | °C | -13.0 |
| 降水 | 平均 | 多年 | mm | 1192 |
|  | 最大24h | 10年一遇 | mm | 201 |
|  | 最大24h | 20年一遇 | mm | 249 |
| 水面蒸发量 | 多年平均 | mm | 1594 |
| 相对湿度 | 年平均 | % | 77 |
| 日照 | 年时数 | h | 2105 |
| 积温 | ≥10℃ | °C | 5792.2 |
| 风速 | 年均 | m/s | 2.9 |
|  | 最大 |  | 18.0 |
| 风向 | 多年主导风向 |  | E |
| 冻土深度 | 最大 | cm | 12 |
| 积雪深度 | 最大 | cm | 25 |
| 无霜期 | 全年 | d | 233 |
| 大风日数 | 全年 | d | 18.8 |

### 1.2.4工程地质

本区域地跨下扬子断块、华北断块、秦岭~大别山断块。厂址属于下扬子断块中部宁芜火山岩断陷盆地的西南缘。下扬子断块是一个以前震旦系为基底的，自震旦纪至三迭纪的长期凹陷带。结晶基底由千枚岩等绿片岩相类组成，硬化程度较低；盖层由震旦纪至新生代地层组成，地层发育较全，厚度巨大。

### 1.2.5土壤植被

区域内地带性土壤有黄棕壤、棕红壤、水稻土；垂直地带性土壤有棕红壤、山地黄棕壤、山地草甸土。非地带性土壤有潮土、黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、沼泽土、灰色草甸土、石质土、粗骨土。耕地土壤以水稻土面积最大，次为潮土、棕红壤、黄棕壤。占地范围内表层土壤厚度30～50cm。

项目区属亚热带落叶阔叶林与常绿阔叶、针叶林混交林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生林和人工林，如马尾松、银杏、水杉、香樟等。主要农作物植被有水稻、小麦、油菜、棉花、紫云英等。主要树种有柳、杨、侧柏、刺槐、水杉、泡桐、冬青等，主要草种有黑麦草、狗牙根等。现状林草覆盖率为17.0%。

### 1.2.6社会经济情况

芜湖长江大桥开发区地处长江南岸，长江黄金岸线6.37km。总面积43.7km2，耕地2.57万亩，人口3.44万人。境内地势平坦，雨量充沛，主产粮食、棉花、蔬菜等农作物。水系发达，排涝条件较好，拥有高安河、横山河、谷家河等重要水系3条和北埂、永庆、南圩、高桥等四个泵站。

2010年高安街道行政区划调整，全境纳入芜湖长江大桥综合经济开发区新区，正式进入大开发、大建设、大发展的腾飞黄金期。定位为全国重要的化工材料基地，皖江城市带承接产业转移示范区出口加工贸易和物流中心。将以以下产业为主导产业：石油化工、盐化工、精细化工和化工新材料产业；出口加工和增值配套产业；物流和生产性服务贸易。

表1.2-2  项目区社会经济指标情况一览表（2016年）

| 县(市) | 总面积 (km2) | 总人口 (万人) | 其中： 农业人口 (万人) | GDP (亿元) | 人均土 地面积 (hm2/人) | 耕地 总面积 (hm2) | 农业人 均耕地 (hm2) | 农业 总产值 (亿元) | 农民 年均纯收入(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江大桥开发区 | 43.7 | 3.44 | 3.31 | 2.8 | 0.13 | 2413.63 | 0.073 | 0.76 | 10995 |

### 1.2.7水土流失情况

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）及安徽省人民政府《关于划分全省水土流失重点防治区加强水土保持工作的通知》（皖政[1999]53号）的规定，项目区不在国家级及省级水土流失重点防治区内。

根据《安徽省第一次水利普查成果报告 第五卷 水土保持情况》（安徽省第一次全国水利普查领导小组办公室，2013年9月），项目所在芜湖市三山区水土流失情况见表1.2-3。

表1.2-3 三山区水土流失现状

| 侵蚀强度 | 水土流失面积(km2) | 占总面积的比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | 302.97 | 94.74 |
| 轻度 | 5.84 | 1.83 |
| 中度 | 10.52 | 3.30 |
| 强烈 | 0.37 | 0.12 |
| 极强烈 | 0.09 | 0.03 |
| 剧烈 | 0.01 | 0.003 |
| 合计 | 319.8 | 100 |

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目区属我国以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为500t／km2•a。

### 1.2.8水土保持分区

本工程建设期内实际防治责任范围总计11.87hm2，根据不同水土流失特点分为4个防治分区。

表1.2-4                建设期内实际防治责任范围             单位：hm2

| 分区 | 单位 |  | 实际占地范围 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 | 工业用地 | 耕地 | 水利设施 |
| 厂区 | hm2 | 8.0 |  | 8.0 | 8.0 |  |  |
| 进厂道路区 | hm2 | 0.51 |  | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 厂外补给水管线区 | hm2 | 0.10 | 3.15 | 3.25 |  | 3.15 | 0.10 |
| 渠道改线区 | hm2 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |
| 合计 | hm2 | 8.72 | 3.15 | 11.87 | 8.51 | 3.15 | 0.21 |

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 水土保持方案编制、批复和水土保持后续设计情况

### 2.1.1水土保持方案编制及批复

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案管理办法》的要求，受芜湖中电环保发电有限公司委托，安徽省水利水电勘测设计院承担芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书的编制工作。

2015年7月10日，芜湖市水务局以水利〔2015〕69号下发《关于芜湖中电环保发电项目水土保持方案报告书（报批稿）的批复》。

### 2.1.2水土保持后续设计情况

1）2015年8月，中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司编制完成《芜湖中电环保发电项目初步设计报告》及相关附表附图,含水土保持设计内容；

2）2016年3月，中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司完成《芜湖中电环保发电项目施工图设计》,含水土保持设计内容。

## 2.2 批复方案的水土流失防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，芜湖中电环保发电项目水土流失防治责任范围为14.61hm2，其中项目建设区14.02hm2，直接影响区0.59hm2。

## 2.3 批复方案的水土流失防治目标

批复的方案设计的试运行期防治目标：扰动土地整治率90%，水土流失总治理度82%，土壤流失控制比1，拦渣率95％，林草覆盖率17％，林草植被恢复率92％。

## 2.4 批复方案的防治分区、水土保持措施体系、布局及工程量

### 2.4.1 水土流失防治分区

根据批复的水土保持方案报告书，本工程水土流失防治划分为厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区、施工生产生活区和渠道改线区5个防治分区。

### 2.4.2 方案设计的主要防治措施体系

根据批复的水土保持方案，各区的措施布局详见图2.4-1。

图2.4-1  项目水土流失防治措施体系图

### 2.4.3 水土保持防治措施布局及工程量

水土保持方案采取的工程措施有表土剥离、土地整治及透水地砖、等；植物措施主要有种植乔木、种植灌木、撒播草籽等；临时措施主要有临时排水沟、临时沉砂池、彩条布苫盖等。

（一）厂区防治措施

（1）工程措施

表土剥离：结合施工生产生活区复耕覆土和厂区后期绿化用土需求，对厂区宜剥离表土区域采取表土剥离措施，需剥离表土1.40万m3。土地整治：对厂区后期绿化的土地、二期预留场地及停车场区域进行土地整治，整治面积1.90hm2。

沉砂池：为更好地防治水土流失，厂区需布设沉沙池1座，具体位置结合厂区地面标高情况及后期的集水池统一布置，沉沙池尺寸为长×宽×高=1.5m×1.5m×1.5m，共需开挖土方3.4m3、浆砌石2.0m3、砂浆5.0m2。

生态透水砖：方案设计在停车场共铺设生态透水砖约1050m2，这些透水砖具有较好的水土保持功能，可以有效减少停车场区水土流失，降低水土流失危害。

（2）植物措施

① 主厂房区

在主厂房区，主要建筑区有垃圾仓、焚烧车间、出渣间、烟气净化车间、飞灰储存间、高低压配电室以及发电机出线小室。方案设计在主厂房四周环形道路种植广玉兰、紫叶李等，并搭配金叶女贞、大叶黄杨作为绿篱，厂前铺设马尼拉草坪，并栽种绿化树种点缀。共需马尼拉草坪1100m2，广玉兰160株，紫叶李160株，金叶女贞400株，大叶黄杨400株。

② 循环水设施

循环水设施中包括综合水泵房、工业及消防水池、冷却塔、一体化净水装置、雨水池、中水池。该区绿化考虑种植草坪，在厂房四周环形道路种植广玉兰、紫叶李等，并搭配金叶女贞、大叶黄杨作为绿篱。共需马尼拉草坪1400m2，广玉兰50株，紫叶李50株，金叶女贞240株，大叶黄杨240株。

③ 办公区

主要包括综合楼附近区域，该区绿化考虑种植草坪，其间以金叶女贞、大叶黄杨丛植做成植物造型，并在该区道路两侧种植广玉兰、紫叶李等，并搭配金叶女贞、大叶黄杨作为绿篱。共需马尼拉草坪4500m2，广玉兰150株，紫叶李150株，金叶女贞260株，大叶黄杨260株。

④ 二期预留场地

该区域在施工建设期间作为基坑回填土方的临时堆土区，面积约0.20hm2，使用完毕进行土地整治后，撒播狗牙根草籽进行绿化，共需狗牙根草籽16kg（80kg/hm2）。

综上，厂区共需种植广玉兰360株，紫叶李360株，金叶女贞900株，大叶黄杨900株，狗牙根草籽16kg，马尼拉草坪7000m2。表土剥离：结合施工生产生活区复耕覆土和厂区后期绿化用土需求，对厂区宜剥离表土区域采取表土剥离措施，需剥离表土1.40万m3。土地整治：对厂区后期绿化的土地、二期预留场地及停车场区域进行土地整治，整治面积1.90hm2。

（3）临时措施

方案设计在临时堆土区四周开挖临时简易土质排水沟，排水沟与厂区永久排水沟顺接，采用梯形断面，底宽30cm，深30cm，边坡1:1，排水沟长约300m，共需开挖土方54m³；为更好地防治水土流失，沉淀泥沙，结合永久排水沟设置简易沉沙池，共设沉沙池2座，尺寸为长×宽×高=1.5m×1.5m×1.5m，共需开挖土方6.75m3；并对临时堆土遇雨期拟采用彩条布进行临时苫盖，估列彩条布约2000m²。

（二）进厂道路区

（1）工程措施

表土剥离：方案新增进厂道路表土剥离措施，需剥离表土0.03万m3，用于后期行道树栽植覆土之需。

土地整治：对后期道路两侧栽植行道树区域采取土地整治措施，整治面积约0.04hm2。

（2）植物措施

在道路两侧种植各一排香樟，株距均为3m，共需香樟135株；林下撒播狗牙根草籽，需草籽3.2kg（80kg/hm2）。

（3）临时措施

剥离的表土临时堆置在道路两侧绿化区域，遇雨考虑采用彩条布临时苫盖，估列彩条布200m2。

（三）厂外补给水管线区

（1）工程措施

土地整治：工程完工后需对占用的土地进行土地整治，整治面积约3.15hm2。

（2）植物措施

对供水管线临时占地范围内为其他荒草地类型的采取植被恢复措施，采用撒播狗牙根草籽方式，草籽选用当地适宜的狗牙根，面积为0.25hm2，需草籽约20kg。

（3）临时措施

对泵站基础开挖所需回填土临时堆土，遇雨拟采用彩条进行临时苫盖，估列彩条布200m2。

（四）施工生产生活区

（1）工程措施

表土剥离：对该区域宜剥离表土区域采取表土剥离措施，需剥离表土0.37万m3，与厂区剥离表土0.50万m3一并堆置于施工区北端，用于后期复耕及植物措施建设覆土。

土地整治：对施工场地使用结束后进行迹地恢复，土地整治面积2.0hm2。

（2）植物措施

对复耕以外的其他占地区域采取恢复植被措施，需狗牙根草籽8kg。

（3）临时措施

在施工生产生活区表土临时堆放四周开挖临时简易土质排水沟，与场地排水沟顺接，采用梯形断面，底宽30cm，深30cm，边坡1:1，排水沟长约640m，共需开挖土方115.2m3。为更好地防治水土流失，沉淀泥沙，结合永久排水沟设置简易沉沙池，共设沉沙池1座，尺寸为长×宽×高=1.5m×1.5m×1.5m，共需开挖土方3.4m3。

（五）渠道改线区

（1）植物措施

对渠道边坡采用撒播狗牙根草籽的防治进行防护，需狗牙根草籽5.3kg。

水土保持措施工程量汇总见表2.4-1。

表2.4-1  方案批复水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区 措施类型 | 厂区 | 进厂 道路区 | 厂外补给 水管线区 | 施工生产生活区 | 渠道改线区 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工程措施 |  |  |  |  |  |  |
| 各类排水管沟（m） | 4800 | 400 |  | 860 |  | 6060 |
| 表土剥离（万m3） | 1.70 | 0.03 |  | 0.37 |  | 2.1 |
| 土地整治（hm2） | 1.90 | 0.04 | 3.15 | 2.0 |  | 7.09 |
| 沉沙池（座） | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 开挖土方（m3） | 3.4 |  |  |  |  | 3.4 |
| 浆砌片石（m3） | 2.0 |  |  |  |  | 2.0 |
| 砂浆抹面（m2） | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |
| 生态透水砖（m2） | 1050 |  |  |  |  | 1050 |
| 2、植物措施 |  |  |  |  |  |  |
| 植乔木（株） | 720 |  |  |  |  | 720 |
| 广玉兰（株） | 360 |  |  |  |  | 360 |
| 紫叶李（株） | 360 |  |  |  |  | 360 |
| 香樟（株） |  | 135 |  |  |  | 135 |
| 植灌木绿篱（株） | 1800 |  |  |  |  | 1800 |
| 金叶女贞（株） | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 大叶黄杨（株） | 900 |  |  |  |  | 900 |
| 撒播草籽（hm2） | 0.20 | 0.04 | 0.25 | 0.10 | 0.07 | 0.66 |
| 狗牙根草籽（kg） | 16.0 | 3.2 | 20 | 8.0 | 5.3 | 52.5 |
| 铺草坪（m2） | 7000 |  |  |  |  | 7000 |
| 马尼拉草坪（m2） | 7000 |  |  |  |  | 7000 |
| 3、临时措施 |  |  |  |  |  |  |
| 临时排水沟（m） | 300 |  |  | 640 |  | 940 |
| 土方开挖（m3） | 54 |  |  | 115.2 |  | 169.2 |
| 沉沙池（座） | 2 |  |  | 1 |  | 3 |
| 土方开挖（m3） | 6.75 |  |  | 3.4 |  | 10.15 |
| 彩条布苫盖（m2） | 2000 | 500 | 200 |  |  | 2700 |

## 2.5 批复方案的水土保持投资

批复的水土保持工程总投资188.70万元，其中水土保持工程措施61.59万元，植物措施44.86万元，临时措施2.05万元，独立费用58.38万元（水土保持监理费0.74万元，水土保持监测费17.62万元），基本预备费5.00万元，水土保持设施补偿费16.82万元。

## 2.6 水土保持重大变更及审批情况

本工程无水土保持重大变更情况。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1 方案批复的防治责任范围

根据水土保持方案报告书，芜湖中电环保发电项目水土流失防治责任范围为14.61hm2，其中项目建设区14.02hm2，直接影响区0.59hm2。

方案批复的水土流失防治责任范围见表3.1-1。

表3.1-1         水保方案水土流失防治责任范围面积          单位：hm2

| 项 目 | 防治责任范围 （hm2） | 占地性质 | 直接影响区范围界定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 建 设 区 | 厂区 | 8.0 | 永久 |  |
|  | 进厂道路区 | 0.51 | 永久 |  |
|  | 厂外补给水管线区 | 3.25 | 永久+临时 |  |
|  | 施工生产生活区 | 2.0 | 临时 |  |
|  | 渠道改线区 | 0.26 |  |  |
|  | 小计 | 14.02 |  |  |
| 直 接 影 响 区 | 厂区 | 0.20 |  | 按用地边界外2.0m计 |
|  | 进厂道路区 | 0.04 |  | 按用地边界外1.5m计 |
|  | 厂外补给水管线区 | 0.25 |  | 按用地边界外1.0m计 |
|  | 施工生产生活区 | 0.06 |  | 按用地边界外2.0m计 |
|  | 渠道改线区 | 0.04 |  |  |
|  | 小计 | 0.59 |  |  |
| 合 计 | 14.61 |  |  |
| 防治责任主体 | 芜湖中电环保发电有限公司 |

### 3.1.2 实际扰动土地面积

根据主体工程征占地资料，结合现场测量核实，芜湖中电环保发电项目建设期内实际防治责任范围总计11.87hm2。

表3.1-2                建设期内实际防治责任范围             单位：hm2

| 分区 | 单位 | 实际占地范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| 厂区 | hm2 | 8.0 |  | 8.0 |
| 进厂道路区 | hm2 | 0.51 |  | 0.51 |
| 厂外补给水管线区 | hm2 | 0.10 | 3.15 | 3.25 |
| 渠道改线区 | hm2 | 0.11 |  | 0.11 |
| 合计 | hm2 | 8.72 | 3.15 | 11.87 |

图3.1-1 实际防治责任范围图

### 3.1.3 水土流失防治责任范围变化与分析

方案设计水土流失防治责任范围为14.61hm2，实际防治责任范围面积为11.87hm2，较方案设计减少2.74hm2，其中项目建设区减少了2.15hm2，直接影响区减少0.59hm2。

本项目水土保持防治责任范围变化对比详见表3.1-3。

表3.1-3             水土保持防治责任范围变化对比表         单位：hm2

| 工程类型区 | 方案批复 防治范围 | 实际扰动 土地范围 | 责任范围 增减变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 厂区 | 8.0 | 8.0 | 0 |
|  | 进厂道路区 | 0.51 | 0.51 | 0 |
|  | 厂外补给水管线区 | 3.25 | 3.25 | 0 |
|  | 施工生产生活区 | 2.0 | 0.0 | -2.0 |
|  | 渠道改线区 | 0.26 | 0.11 | -0.15 |
|  | 小计 | 14.02 | 11.87 | -2.15 |
| 直接影响区 | 0.59 | 0 | -0.59 |
| 合计 | 14.61 | 11.87 | -2.74 |

从表3.1-3中可以看出，项目实际扰动土地面积较方案设计减少2.85hm2的主要原因：

（1）厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区占地与方案设计基本无变化，主要原因为：一是主体工程在设计过程中工程总体布局未出现调整，基本与可研阶段保持一致；二是各分区施工活动均在划定的红线范围内，因此项目占地较方案设计基本保持一致。

（2）施工生产生活区较方案设计减少2.0hm2，主要原因是方案设计临时租用厂区西侧空地作为本工程施工生产生活区，根据现场调查，建设单位在施工过程中未租用厂区西侧空地，将施工生产生活区调整至厂区内规划办公区，该部分占地纳入厂区范围内，验收阶段不再重复计列，因此施工生产生活区较方案设计减少2.0hm2。

（3）渠道改线区较方案设计减少0.15hm2，主要原因是在场地平整阶段，将原位于厂区占地范围内300m的排涝沟道进行占压，该部分占地已纳入到厂区占地范围内。建设单位在厂区西侧新建沟渠与南侧排涝沟渠连接，新建沟渠长220m，底宽2m，深2m，边坡1:2.5，占地0.11hm2。因此，验收阶段的渠道改线区占地均为新建沟渠占地，渠道改线区较方案设计减少0.15hm2。

（4）直接影响区减少0.59hm2，主要原因是工程建设未对占地范围外直接造成水土流失影响。

### 3.1.4 运行期防治责任范围

本工程运行期的防治责任范围主要包括厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区等永久及临时占地面积。运行期防治责任范围共计11.87hm2。

## 3.2 弃土（渣）场

根据查阅施工资料，本工程总挖方8.49万m3，填方8.49万m3，表土全部用于厂区绿化回填，无弃方，因此无需设置弃土（渣）场。

## 3.3 水土保持措施总体布局

（1）变化情况

①工程措施

厂区实施的工程措施主要有排水管沟、生态透水砖、表土剥离及土地整治。

进厂道路区实施的工程措施主要有表土剥离及土地整治。

厂外补给水管线区实施的工程措施主要有土地整治。

②植物措施

植物措施主要为栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪及撒播狗牙根草籽。

③临时措施

临时措施主要为彩条布临时苫盖。

详见表3.3-1。

表3.3-1                水土保持措施布局变化情况表

| 防治 分区 | 措施类型 | 方案设计中水土 保持措施布局 | 实际实施的水土 保持措施布局 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 工程措施 | 排水管沟（主设）、沉砂池、生态透水砖、表土剥离及土地整治 | 排水管沟、表土剥离、生态透水砖及土地整治 | 基本落实 |
|  | 植物措施 | 栽植广玉兰、紫叶李、金叶女贞、大叶黄杨、马尼拉草坪 | 栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪及撒播狗牙根草籽 | 全部落实 |
|  | 临时措施 | 临时排水沉砂、彩条布临时苫盖 | 临时排水沉砂、彩条布临时苫盖 | 全部落实 |
| 进厂道路区 | 工程措施 | 表土剥离、土地整治 | 表土剥离、土地整治 | 全部落实 |
|  | 植物措施 | 栽植香樟、撒播草籽 | 撒播草籽 | 基本落实 |
|  | 临时措施 | 彩条布苫盖 | 彩条布苫盖 | 全部落实 |
| 厂外补给水管线区 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 全部落实 |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 全部落实 |
| 渠道改线区 | 植物措施 | 撒播草籽 | 撒播草籽 | 全部落实 |

（2）调整后的布局评价

芜湖中电环保发电项目根据工程建设特点及水土流失防治目标的要求，坚持工程措施与植物措施相结合，形成了由水土保持工程措施和植物措施有机结合的，点、线、面相结合的总体格局。

具体为：主体设计在厂区及进厂道路区修筑排水管沟；厂区及进厂道路区施工前先进行表土剥离；厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区施工结束后进行土地整治；厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区周边除永久建筑、硬化地表等区域以外的占地进行植被恢复设计，防治水土流失，改善生态环境。

（3）总体评价

工程基本维持方案确定的水土保持措施布局，局部措施结合工程实际进行了调整，根据现场调查，对照有关规范和标准，调整后的措施布局无绝对制约性因素，已实施的水土保持措施能有效防治水土流失，因此，工程水土保持措施总体布局基本合理。

## 3.4 水土保持工程措施实施情况

### 3.4.1工程措施实施情况

工程组通过查阅工程建设资料和现场查勘，芜湖中电环保发电项目实施的水土保持工程措施主要为排水管沟、生态透水砖、表土剥离及土地整治等。

（1）厂区

表土剥离15000m3；厂区道路一侧排水管沟4800m；厂区后期绿化的土地、二期预留场地、停车场区域及办公区区进行土地整治，整治面积3.00hm2。在停车场区铺设生态透水砖1050m2。

（2）进厂道路区

表土剥离3000m3，进厂道路一侧排水管沟400m；土地整治0.04hm2。

（3）厂外补给水管线区

土地整治3.15hm2。

### 3.4.2水土保持工程措施实施工程量

该项目水土保持工程措施完成主要工程量包括表土剥离18000m3，土地整治6.04hm2，排水管沟5200m，生态透水砖1050m2。芜湖中电环保发电项目工程措施工程量详见表3.4-1。

表3.4-1                      项目工程措施工程量汇总表

| 工程量 | 厂区 | 进厂道路区 | 厂外补给水管线区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程措施 |  |  |  |
| 表土剥离（m3） | 15000 | 3000 |  |
| 土地整治（hm2） | 3.00 | 0.04 | 3.15 |
| 排水管沟（m） | 4800 | 400 |  |
| 生态透水砖（m2） | 1050 |  |  |

### 3.4.3 水土保持工程措施工程量变化分析

芜湖中电环保发电项目水土保持工程措施完成工程量与水土保持方案工程量比较详见表3.4-2。

表3.4-2                 项目实际完成与设计措施量对比表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 表土剥离 | m3 | 14000 | 15000 | +1000 |
|  | 土地整治 | hm2 | 1..90 | 3.00 | +1.10 |
|  | 排水管沟 | m | 4800 | 4800 | 0 |
|  | 沉砂池 | 座 | 1 | 0 | -1.0 |
|  | 生态透水砖 | m2 | 1050 | 1050 | 0 |
| 进厂道路区 | 表土剥离 | m3 | 3000 | 3000 | 0 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 排水管沟 | m | 400 | 400 | 0 |
| 厂外补给水管线区 | 土地整治 | hm2 | 3.15 | 3.15 | 0 |
| 施工生产生活区 | 表土剥离 | m3 | 3700 | 0 | -3700 |
|  | 土地整治 | hm2 | 2.0 | 0 | -2.0 |

与方案设计相比较，变化的主要原因是：

- 厂区：表土剥离量增加1000m3，土地整治增加1.10hm2,，沉砂池减少1座；原因是在施工过程中，厂区宜剥离表土区域较方案设计增加0.20hm2，剥离厚度0.5m，因此多剥离表土1000m3。土地整治面积增加1.10hm2，原因是施工结束后，对厂区内的施工生产生活区进行土地整治，增加土地整治面积1.10hm2，满足水土流失防治要求。

- 进厂道路区：进厂道路区的工程措施与方案设计基本保持一致，工程量无明显变化，满足水土流失防治要求。

- 厂外补给水管线区：厂外补给水管线区的工程措施与方案设计基本保持一致，工程量无明显变化，满足水土流失防治要求。

（4）施工生产生活区：由于在工程实施过程中，施工生产生活区纳入到厂区占地范围内，因此该分区的工程措施全部纳入至厂区。

## 3.5 植物措施实施情况

### 3.5.1实施情况

厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区实施的植物措施主要为撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。

### 3.5.2 完成工程量

芜湖中电环保发电项目共实施植物面积为2.29hm2，主要为撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。实际完成植物措施量见表3.5-1。

表3.5-1                 实际完成水土保持植物措施工程量表

| 防治分区 | 措施类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进厂道路区 | 栽植香樟 | 株 | 150 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.05 |
| 厂区 | 香樟 | 株 | 324 |
|  | 黄山栾 | 株 | 116 |
|  | 枫树、朴树 | 株 | 78 |
|  | 广玉兰 | 株 | 130 |
|  | 银杏 | 株 | 57 |
|  | 紫叶李 | 株 | 69 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 6275 |
|  | 金叶女贞 | 株 | 3675 |
|  | 金边黄杨 | 株 | 1400 |
|  | 八角金盘 | 株 | 11625 |
|  | 金丝桃 | 株 | 15228 |
|  | 草坪 | hm2 | 2.80 |
| 厂外补给水管线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 |
| 渠道改线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.10 |

### 3.5.3工程量变化分析

通过实地查勘，厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区采取了相应的植物措施，与水土保持方案设计（建设期）变化量详见表3.5-2。

表3.5-2              项目实际完成与方案设计工程量对比表

| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 方案设计 | 实际实施 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 栽植广玉兰 | 株 | 360 | 130 | -230 |
|  | 紫叶李 | 株 | 360 | 69 | -291 |
|  | 金叶女贞 | 株 | 900 | 3675 | +2775 |
|  | 大叶黄杨 | 株 | 900 | 1400 | +500 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.20 | 0 | -0.20 |
|  | 马尼拉草坪 | hm2 | 0.70 | 2.80 | +2.10 |
|  | 香樟 | 株 | 0 | 324 | +324 |
|  | 黄山栾 | 株 | 0 | 116 | +116 |
|  | 枫树、朴树 | 株 | 0 | 78 | +78 |
|  | 广玉兰 | 株 | 0 | 130 | +130 |
|  | 银杏 | 株 | 0 | 57 | +57 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 0 | 6275 | +6275 |
|  | 八角金盘 | 株 | 0 | 11625 | +11625 |
|  | 金丝桃 | 株 | 0 | 15228 | +15228 |
| 进厂道路区 | 香樟 | 株 | 135 | 150 | +15 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.04 | 0.05 | +0.01 |
| 厂外补给水管线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 施工生产生活区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.10 | 0 | -0.10 |
| 渠道改线区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 | 0.10 | +0.03 |

与主体设计及方案相比，实际施工过程中，建设单位根据景观需要，重新拟定了绿化方案，调整了乔灌木及草皮的种类，相关工程量增加。

## 3.6 临时措施实施情况

### 3.6.1 水土保持临时措施实施情况

芜湖中电环保发电项目结合主体工程实施，主要对施工过程中临时堆土及中转堆场采取了临时覆盖措施。实际完成量为：彩条布苫盖3000 m2。临时措施完成情况详见表3.6-1。

表3.6-1                 水土保持临时措施工程量表

| 防治分区 | 工程、费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区 | 彩条布苫盖 | m2 | 3000 |

### 3.6.2 水土保持临时措施工程量变化分析

芜湖中电环保发电项目水土保持临时措施实际完成与设计工程量对照详见表3.6-2。

表3.6-2        水土保持临时措施实际完成与设计工程量对比表

| 防治分区 | 工程、费用名称 | 单位 | 方案设计 | 实际实施 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区 | 彩条布苫盖 | m2 | 2700 | 3000 | +300 |

与方案设计相比较，彩条布苫盖增加300m2，主要原因是施工过程中对临时堆土均采取了临时苫盖措施。

## 3.7 水土保持工程实际完成投资情况

### 3.7.1 水土保持工程实际完成投资情况

工程实际完成水土保持总投资178.00万元，其中工程措施完成投资62.94万元，植物措施完成投资72.76万元，临时措施完成投资6.00万元，独立费用36.30万元，投资见表3.7-1。

表3.7-1 水土保持措施实际完成投资表

| 序号 | 工程、费用名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 18000 | 9.00 |
|  | 土地整治 | hm2 | 6.04 | 6.04 |
|  | 排水管沟 | m | 5200 | 45.80 |
|  | 生态透水砖 | m2 | 1050 | 2.10 |
| 小计 |  |  | 62.94 |
| 植物措施 | 栽植广玉兰 | 株 | 130 | 6.0 |
|  | 紫叶李 | 株 | 69 | 2.80 |
|  | 金叶女贞 | 株 | 3675 | 8.88 |
|  | 大叶黄杨 | 株 | 1400 | 4.80 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.40 | 0.10 |
|  | 马尼拉草坪 | hm2 | 2.80 | 1.50 |
|  | 香樟 | 株 | 474 | 8.00 |
|  | 黄山栾 | 株 | 116 | 7.50 |
|  | 枫树、朴树 | 株 | 78 | 3.60 |
|  | 广玉兰 | 株 | 130 | 2.10 |
|  | 银杏 | 株 | 57 | 3.50 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 6275 | 6.50 |
|  | 八角金盘 | 株 | 11625 | 9.98 |
|  | 金丝桃 | 株 | 15228 | 7.50 |
| 小计 |  |  | 72.76 |
| 临时措施 | 彩条布苫盖 | m2 | 3000 | 6.00 |
| 独立费用 | 工程建设监理费 |  |  | 0.50 |
|  | 水土保持设施验收费 |  |  | 15.80 |
|  | 建设管理费 |  |  | 0.50 |
|  | 水土保持方案编制费 |  |  | 18.00 |
|  | 勘测设计费 |  |  | 1.50 |
|  | 小计 |  |  | 36.30 |
| 水土保持设施补偿费 |  | 0.00 |
| 水土保持总投资 | 178.00 |

### 3.7.2 水土保持工程投资变化分析

实际完成水土保持总投资178.00万元，完成方案设计的94.33%，其中工程措施完成投资62.94万元，完成方案设计的102.20%；植物措施完成投资72.76万元，完成方案设计的162.19%；临时措施完成投资6.00万元，独立费用36.30万元。方案估算的水土保持投资与实际完成投资对比分析见表3.7-2。

表3.7-2              方案设计与实际完成投资对比分析表

| 序号 | 项目名称 | 方案设计措施投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资增减情况（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 | 61.59 | 62.94 | +1.35 |
| 2 | 植物措施 | 44.86 | 72.76 | +27.90 |
| 3 | 临时措施 | 2.05 | 6.00 | +3.95 |
| 4 | 独立费用 | 58.38 | 36.30 | -22.08 |
| 5 | 水土保持设施补偿费 | 16.82 | 0 | -16.82 |
| 合计 | 188.70 | 178.00 | -10.70 |

芜湖中电环保发电项目实际完成水土保持投资178.00万元，比方案设计减少了10.70万元，主要原因为：

- 工程措施投资增加1.35万元，主要原因：建设单位基本按照批复的水土保持方案的实施排水沉砂等措施，排水管沟标准及尺寸有所提高，造价相应有所增加，满足水土流失防治要求。

- 植物措施投资增加27.90万元，主要原因是厂区绿化为满足景观需求，增加了植物数量和种类，提高了苗木规格，相应投资增加。

（3）临时措施投资增加了3.95万元，主要原因是施工过程中，对厂区、进厂道路区及厂外补给水管线区中临时堆土均实施临时苫盖措施，造成临时措施投资增加。

（4）独立费用减少的原因：主要因为独立费用按照实际发生列支，较方案减少了22.08万元。

（5）水土保持补偿费减少的原因：主要因为本项目属于市政生态环境保护项目，免征水土保持补偿费。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

芜湖中电环保发电项目建设实行了项目法人制、建设监理制和合同制，对工程质量建立了“政府监督，业主管理，社会监理，企业负责”的管理模式，水土保持工程的建设与管理亦纳入整个工程质量管理中。

为切实加强工程质量管理，我单位成立了安全环保部，负责质量管理工作，并对设计单位、监理单位、施工单位的质量管理进行了规定，建立定期检查和专职工程师不定期巡查制度。同时还制定完善了《安全生产责任制度》、《事故隐患排查与整改制度》、《安全检查制度》等一系列管理制度，确保管理制度标准化的落实，全面规范现场管理，明确各级质量责任人，落实质量责任制，形成由业主统一组织，监理单位日常监理，设计单位技术支持，施工单位具体落实的良好质量控制体系。

监理单位建立完整的质量监理组织机构，成立以驻地监理工程师为组长，副驻地监理工程师为副组长，各专业监理工程师和监理员为组员的质量监理组织，以保证对所有施工环节进行有效控制。监理单位严格执行有关工程建设的法律、法规、设计文件和有关技术标准、规范、规程，遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，建立严密的工程建设管理程序与监理工作流程，严格把握事前控制、过程跟踪、事后检查三个环节，对工程质量进行全方位、全过程的监督、检查和管理，及时发现问题，把各种质量缺陷消除在施工过程中。

施工单位从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面加强管理，细化操作工艺、规范细部做法，确保工程质量达到设计要求。施工单位根据行业质量标准要求，建立了质量保证体系，落实了质量责任制和质量保证措施。各施工单位成立了以项目经理为第一负责人、副总经理和总工程师中间控制、下设供应、财务、施工、质检等部门，形成自上而下、自管理层至作业层的质量管理组织体系，明确职责全面控制施工质量管理的每个环节。在施工过程中，施工单位与现场监理密切配合，服从业主、监理单位的监督、检查和指导。坚持对工程原材料、中间产品及成品质量进行抽样检查和测试，发现不合格产品及时处理。

## 4.2 工程措施质量评价

在现场查勘了各防治分区不同类型的工程点，对工程的外观形态、轮廓尺寸、材料质量和土地整治状况进行检查。

（1）竣工资料检查情况

竣工验收资料主要位《芜湖中电环保发电项目水土保持自验收报告》等。

我单位在全面检查2个单位工程，4个分部工程的基础上，现场检查了16个单元工程的外观质量，核查率达到100%；结合单位工程竣工资料等资料综合分析后，分部工程、单位工程质量全部合格，达到了开发建设项目水土保持方案技术规范的要求，各项工程措施建设运行使用，起到了防治水土流失的作用，工程质量总体达到了合格。单位工程质量评定资料统计见表4.2-1。

表4.2-1                 工程措施单位工程质量评定统计表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 合格 项目 | 合格率（%） | 总数 | 合格 项目 | 合格率（%） |  |
| 排水设施 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 | 合格 |
| 土地整治 | 2 | 2 | 100 | 8 | 8 | 100 | 合格 |

（2）现场检查情况

我单位对厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区等区域的单位工程采取了全面核查，核查比例达到100%，核查的主要内容是其工程质量外观形状、轮廓形状及缺陷，以及备用场地的土地整治情况等。水土保持工程措施现场抽查结果见表4.2-2。

表4.2-2                水土保持工程措施现场检查表

| 单位工程 | 分部工程 | 抽查位置 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水设施 | 厂区排水设施 | 厂区道路一侧 | 排水管沟，完好、无破损 |
|  | 进厂道路区排水设施 | 进厂道路一侧 | 排水管沟，完好、无破损 |
| 土地整治 | 厂区土地整治 | 厂区绿化区 | 已进行土地整治，并实施植物防护措施 |
|  | 进厂道路区土地整治 | 进厂道路绿化区 | 已进行土地整治，并实施植物防护措施 |
|  | 厂外补给水管线区 | 管线周边占地 | 已进行土地整治，并实施植物防护措施 |

综上所述，我单位认为：水土保持工程措施保存完好，工程的结构尺寸符合设计要求，施工工艺和方法满足技术规范和质量要求；护坡、排水沟等设施线型美观、断面尺寸规则、表面平整、石料坚实、勾缝严实，基本无裂缝、脱皮现象，工程质量合格。

## 4.3 植物措施质量评价

（1）竣工资料检查情况

我单位在自查初验的基础上认为植物措施在施工过程中能够按照绿化标准要求执行；绿化工程程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要求。

（2）现场检查情况

我单位对厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区等进行了全面的调查，以检查质量、核实面积为主，辅以核实林草覆盖度，同时还检查林草的长势、成活率和造林密度。共抽样调查了8个样方地块，现场抽查结果见表4.3-1。

表4.3-1                    植物措施质量评定表

| 抽样地点 | 植物措施 面积（m2） | 覆盖度 | 主要植物种类 | 主要树种成活率 | 质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区绿化 | 100 | 90% | 撒播狗牙根草籽、栽植香樟、黄山栾、玉兰、红叶石楠、八盘金角、金丝桃、马尼拉草坪等。 | 95% | 合格 |
| 进厂道路区绿化 | 100 | 90％ | 香樟及撒播草籽 | 95％ | 合格 |
| 厂外补给水管线周边绿化 | 100 | 90％ | 撒播草籽 | 95％ | 合格 |
| 渠道改线区 | 100 | 90％ | 撒播草籽 | 95％ | 合格 |

根据抽样调查结果，我单位认为：厂区、进厂道路区、厂外补给水管线区及渠道改线区整体绿化效果好，林草地的覆盖度达到了85%以上，灌草的长势良好，成活率高，防护效果明显。所有的绿化措施在栽植前都进行了场地平整和覆土，提高了林草的成活率。目前植物措施管护良好，有效的防止了水土流失，基本完成了批复的绿化设计任务，植物措施总体质量合格，单位工程质量评定资料统计见表4.3-2。

表4.3-2                  植物措施单位工程质量评定资料

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 合格项目 | 合格率（%） | 总数 | 合格项目 | 合格率（%） |  |
| 植被建设 工程 | 4 | 4 | 100 | 20 | 20 | 100 | 合格 |

## 4.4 总体质量评价

水土保持工程质量验收的等级分为：“合格”与“优良”两个等级；经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即进行处理，有承包商提出处理办法和措施，并应形成书面文件。按“质量验评范围”，属监理公司参加检验的项目需经其代表同意，设计要求有关项目尚需经设计代表同意。“不合格”分项工程处理完后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该问题的有关文件、检测资料等均应附在分项工程质量检验评定表后。

根据竣工质量检验资料和水土保持监理报告，从已完成全部工程质量来看，经施工单位、监理单位验收，建设单位专责工程师抽检、审查核定的质量等级结果为：单位工程合格，合格率100%；单元工程合格，合格率100%；分部工程合格，合格率100%。

本项目各项水土保持工程措施质量均达到了有关水土保持设计和规范的要求，施工质量等级为合格。

# 5 工程初期运行及水土保持效果

## 5.1 工程初期运行情况

本工程在水土保持方案实施过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，加大了工程建设的监督检查力度，从而确保了水土保持工程质量。

根据自查初验，目前各个区域的水土保持措施均已实施完毕，有效地防治了水土流失，起到了保持水土、保护安全生产的作用。水土保持工程措施整体上质量良好，运行正常，未出现安全隐患问题。

## 5.2 水土流失效果

### 5.2.1 扰动土地整治率

经调查核实，项目区施工扰动土地面积为11.87hm2。通过各项措施共计完成整治面积11.04hm2，其中工程措施2.70hm2，植物措施2.29hm2，建构筑物、场地道路硬化6.05hm2。项目区平均扰动土地整治率为93.00%。各分区扰动土地整治率详见表5.2-1。

表5.2-1             扰动土地整治率统计计算总表               单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积（hm2） | 扰动土地治理面积 | 扰动土地 整治率 (100%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 （hm2） | 植物措施 （hm2） | 建筑物硬化 （hm2） | 合计 |  |
| 厂区 | 8.0 | 0.00 | 1.90 | 5.48 | 7.38 | 92.25 |
| 进厂道路区 | 0.51 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 0.51 | 100.00 |
| 厂外补给水管线区 | 3.25 | 2.70 | 0.25 | 0.10 | 3.05 | 93.85 |
| 渠道改线区 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 90.91 |
| 合计 | 11.87 | 2.70 | 2.29 | 6.05 | 11.04 | 93.00 |

### 5.2.2 水土流失总治理度

经调查核实，项目区扰动土地面积11.87hm2。产生水土流失面积5.45hm2，共完成水土流失治理面积4.99hm2，水土流失总治理度为91.56%。各分区水土保持治理情况见表5.2-2。

表5.2-2                水土流失总治理度统计计算总表           单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积（hm2） | 硬化及建筑物面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 水土流失总治理度(100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施（hm2） | 植物措施（hm2） | 小计 |  |
| 厂区 | 8.0 | 5.48 | 2.16 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 88.00 |
| 进厂道路区 | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 100.00 |
| 厂外补给水管线区 | 3.25 | 0.10 | 3.15 | 2.70 | 0.25 | 2.95 | 93.65 |
| 渠道改线区 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 100.00 |
| 合计 | 11.87 | 6.05 | 5.45 | 2.70 | 2.29 | 4.99 | 91.56 |

### 5.2.3土壤流失控制比

土壤流失控制指标是指项目建设区所处区域容许土壤流失量与项目建设区范围内单位面积实际发生的水土流失量的比值。依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工程本工程原地貌土壤允许侵蚀模数为500t/km2﹒a。

根据水土流失监测调查结果（施工期和试运行期），本工程试运行期平均侵蚀模数为500t/km2﹒a。经计算，试运行期土壤流失控制比为1.0。

### 5.2.4 拦渣率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）量总量的百分比。弃土（石、渣）量包括临时弃土弃渣量。

本工程总挖方8.49万m3，填方8.49万m3，表土全部用于厂区绿化回填，无弃方，拦渣率达到99%以上。

### 5.2.5 生态环境和土地生产力恢复拦渣率

据调查核实，项目区植物措施面积共计2.29hm2，项目区林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率19.29%。详见表5.2-3。

表5.2-3               植被恢复、植被覆盖情况统计计算表

| 防治分区 | 扰动面积（hm2） | 植物措施面积（hm2） | 可绿化面积（hm2） | 林草植被恢复率(100%) | 林草覆盖率(100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 8.0 | 1.90 | 1.90 | 99 | 23.75 |
| 进厂道路区 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 99 | 7.84 |
| 厂外补给水管线区 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | 99 | 7.70 |
| 渠道改线区 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 99 | 90.91 |
| 合计 | 11.87 | 2.29 | 2.29 | 99 | 19.29 |

# 6 水土保持管理

## 6.1 水土保持规章制度

芜湖中电环保发电项目建设施工过程中，建设单位结合项目《水土保持报告书》以及水行政主管部门批复意见，积极落实设计要求的各项水土保持措施，重视水土保持工作，把水土保持防治作为工程建设和管理的重要组成部分，配备专职人员具体负责水土保持工作落实、监管和自查自纠，做到了分工明确、责任到人，保证了各项水土保持措施的顺利实施和良好运行，具体管理维护措施包括：

（1）档案管理

由专门负责水土保持工作的档案管理。对与水土保持相关的各种工程技术资料、施工图纸、施工情况记录等进行了整理汇总，并及时进行了归档保存，以备相关部门查验。

（2）巡查记录

①有专人负责对各项水土保持措施进行定期巡查，巡查内容包括挡护、排水等设施的完好程度、运行情况；植物措施生长及病虫害防治情况。巡查过程中做好记录，发现问题及时上报处理，以保证各项设施的安全、稳定运行。

②定期对水土保持设施运行情况进行检查，特别是每年的汛前开展了集中排查，汛期加强巡查次数，确保暴雨季节不发生大的水土流失，并在讯后及时将调查总结情况形成文字材料保存。

③如巡查过程中发现水土保持设施遭到破坏，及时进行维修、加固；如水土保持设施周边工程施工扰动影响其水土保持效益的发挥，及时进行协调或水保设施改造，最大限度保护水保设施，防控水土流失。

（3）制度落实

结合项目实际，针对水土保持设施管理维护人员制定值班制度、岗位责任制度等，并在厂例会中增加水土保持工作汇报内容，由主管领导听取汇报，进行总结。执行过程中制定严格的奖惩制度，使水土保持设施管理维护发挥其应有的作用。

## 6.2 水土保持监测工作开展情况

根据相关法律法规要求，本工程在施工期已委托淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站开展水土保持监测，监测单位采取了实地调查和场地巡查相结合等方法，对各区域水土流失、水土保持防治措施及防治效益进行全面调查。具体监测内容及成果见淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站提供的《芜湖中电环保发电项目水土保持监测总结报告》。

## 6.3 水土保持补偿费缴纳情况

根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十一条（四）项规定：“建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目为免征水土保持补偿费的范围。”本工程属于市政生态环境保护基础设施项目，2016年1月，芜湖市水务局以水利[2016]5号文下达了《关于免缴芜湖中电环保发电项目水土保持补偿费请示的复函》，详见附件6。

# 7 结论

## 7.1 结论

芜湖中电环保发电项目依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，实施了水土保持方案和主体设计确定的土地整治、防洪排导、植被建设等工程。

芜湖中电环保发电项目水土流失防治指标中扰动土地整治率93.00%，水土流失总治理度91.56%，土壤流失控制比1.0，拦渣率 99%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率19.29%。各项指标均达到建设类项目水土流失防治三级标准。

芜湖中电环保发电项目档案管理较为规范，质量检验和评定程序规范，未发现重大质量缺陷，试运行情况良好。

综上：建设单位编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监测工作，履行了水土保持补偿费缴纳手续，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

## 7.2 遗留问题安排

厂区内施工场地尚未拆除，已规划作为二期扩建用地，后期的水土保持措施尽快纳入二期工程进行落实。

# Text boxes

本工程

项目区

小   江